## Slide 1: ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΞΗ 1
Εισαγωγή στο Ναυτικό Πυροβολικό
Αντιπλοίαρχος Χ. Μενύχτας ΠΝ
B.Sc, MAIR, M.Sc, LL.B, MADS

## Slide 2: ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΟΛΗΣ
  Έννοια και χρησιμότητα
  Επίδραση παραμέτρων στην τροχιά
  Γεωμετρία βολής και τροχιά
  Ασκήσεις
NAVAL ARTILLERY SYSTEM SETTING PHASES
  Παραλληλότητα LOF-LOS, επιπέδων έδρασης
  Ευθυγραμμίσεις
  Καθιζήσεις
  Παραλληλισμός
  Στάδια ρύθμισης ΠΒ
  Βρόχος εμπλοκής
  Στάδια πυρών
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΩΝ
  Πυρά Α/Α
  Πυρά Α/Ε
  Βολή Φωτιστικών
  Ν. Βομβαρδισμός
  Κριτήρια επιλογής τύπου αναλόγως στόχου- τακτικής κατάστασης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Γνωριμία
  Επεξήγηση διαγράμματος ύλης
  Διαπίστωση επιπέδου γνώσεων
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΛΗΤΙΚΗΣ
  Έλεγχος γνώσεων
  Υπενθύμιση βασικών εννοιών
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗΣ
  Εξέλιξη Rfiring και Phit
  Αλληλεπίδραση ναυτικού πυροβολικού και ναυπηγικής
  Το πρόβλημα του πυροβολικού
  Παράμετροι αποτελεσματικότητας πυρών-ικανότητα Αξκού ΠΒ
  KPIs
  Central Fire Control Elements
  Modern Navy
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΟΛΗΣ
  Detect to engage sequence
  Fire control operation phases

## Slide 3: Περίγραμμα
Ιστορική Εξέλιξη
Αναβαθμίσεις- μείζονες τεχνολογικές καινοτομίες
Πυροβολική: τέχνη ή επιστήμη

## Slide 4: Ιστορική εξέλιξη
Section I
Αρχαιότητα
Βυζάντιο
Βρεφική ηλικία
Εφηβεία
Παιδική ηλικία
Σύγχρονη εποχή

## Slide 5: 1. Ιστορική Εξέλιξη Αρχαιότητα
Ιούλιος Καίσαρας
Comentarii de Bello Gallico 58-49 π.Χ

## Slide 6: 1. Ιστορική Εξέλιξη Βυζάντιο
Αντίγραφο σίφωνα εκτόξευσης υγρού πυρός επί βυζαντινού χελανδίου
Πηγή: Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού- Στρατιωτική Οργάνωση και Πολεμική Τέχνη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

## Slide 7: 1. Ιστορική Εξέλιξη Βρεφική ηλικία
H πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη ναυτική εμπλοκή κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε κανόνι επί πολεμικού πλοίου είναι η ναυμαχία του Arnemuiden μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, το 1338, όπου το HMS Christopher έφερε 3 κανόνια και ένα πυροβόλο χειρός.
Μέχρι τις αρχές του 15ου αιώνα τα περισσότερα πολεμικά πλοία είχαν εγκαταστήσει ένα κανόνι στην πλώρη κι ένα στην πρύμνη, κυρίως για βομβαρδισμό ναυτικών φρουρίων,
Μέχρι το 1450, μικρότερα κανόνια ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται και στις πλευρές των πλοίων για χρήση κατά εχθρικών πλοίων προ του ρεσάλτου.
Βλ. Castex, J.-C. (2004). "Dictionnaire des batailles navales franco-anglaises". Quebec City, Canada: Presses de l'Université Laval
Εικαστική απεικόνιση της ναυμαχίας του Arnemuiden, πίνακας του Jean de Froissar

## Slide 8: 1. Ιστορική Εξέλιξη Βρεφική ηλικία (contd.)
Στα τέλη του 15ου αιώνα, ο Βασιλιάς Ιωάννης ο Β΄ της Πορτογαλίας εισήγαγε στην ναυπηγική την έννοια του ενισχυμένου καταστρώματος (reinforced deck).
Δι’ αυτού, επετράπη η χρήση ισχυρότερων και βαρύτερων κανονιών στις καραβέλες και σηματοδοτώντας την αρχή του πέρατος της «βρεφικής ηλικίας» του ναυτικού πυροβολικού
Ιωάννης ο Β΄ της Πορτογαλίας (1455-1495)

## Slide 9: 1. Ιστορική Εξέλιξη Παιδική ηλικία (μέσα 16ου-19ο αιώνα)

## Slide 10: 1. Ιστορική Εξέλιξη Παιδική ηλικία (μέσα 16ου-19ο αιώνα) (contd.)

## Slide 11: 1. Ιστορική Εξέλιξη Παιδική ηλικία (μέσα 16ου-19ο αιώνα) (contd.)
Principles of Gunnery (1742)
Μετάβαση στο «επιστημονικό» πυροβολικό
Βαλλιστικό εκκρεμές
Επίδραση αέρα στην κίνηση του βλήματος
Μελέτη βαλλιστικών παραμέτρων πυρίτιδας
Benjamin Robins (1707-1751)

## Slide 13: 1. Ιστορική Εξέλιξη Παιδική ηλικία-Μεταβατική περίοδος

## Slide 14: 1. Ιστορική Εξέλιξη Εφηβεία
Το HMS dreadnaught σε 3D CAD

## Slide 15: 1. Ιστορική Εξέλιξη Εφηβεία (contd.)
Δίδυμο ΠΒ 12 in επί του HMS dreadnaught. Barrel length: 13,72m, Shell weight: 385.6 kgr, Rmax 25000υδσ
Πηγή: United States Library of Congress’s Prints and Photographs division, digital ID ggbain.17494

## Slide 16: Εξέλιξη Αποστάσεων Εμπλοκής Ν. Πυροβολικού (1550-2000)
Chart: Έτος
| 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940
Close Range | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000
Medium Range | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 365 | 430 | 500 | 1500 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000
Long Range | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1045 | 1090 | 1135 | 1180 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 3000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000

## Slide 17: Εξέλιξη αποτελεσματικότητας πυρών 1900-1940
Έτος | Σύγκρουση | Βάλλων | Rfiring | % hits | Πηγή
1898 | Spanish/American War | USA | 2000yds | 2% | W. J. Jurens
1905 | Russo-Japanese War | Japan | 6500yds | 20% | J. N. Westwood
1914 | WWI- Naval Battle of Jutland | UK | 16000yds | 3% | N. M. Campbell
 |  | Germany |  | 3.5% | 
1930-1931 | (Gunnery Exercises) | USA | 28834yds | 4.4% | W. J. Jurens
1939 | Battle of the Denmark Strait | HMS Hood | 20000yds | 3.5% | Antonio Bonomi
 |  | SMS Bismarck | 20000yds | 5% | 
1942 | Third battle of Savo islands | USS Washington | 19000yds | 12% | Ben Clymer
1943 | Quadalcanal | USA | 16000yds | 16% | Paul Watson

## Slide 18: Αναβαθμίσεις
Section II

## Slide 19: Naval Gunnery Innovations
Gun Barrel
Rifling
Built up barrels (κάννες διαδοχικών χιτωνίων)
Monobloc gun barrels
Κλείστρο
Bore Evacuator (μπάλα εκδίωξης αερίων)
Silencer (όχι για ναυτικά ΠΒ)
Gunnery
Delay coils
Σταθμιστήρας
Rangefinder-Radar
ΣΔΒ

## Slide 20: Rifled vs smooth bore
Ραβδώσεις κοίλου κάννης 105mm ενός Royal Ordnance L7 άρματος μάχης, από τα εκθέματα του Deutsches Panzermuseum Munster, Germany
Rifling

## Slide 21: Generic Tube Wear Chart
Bore Diameter limits for new tube/liner replacement
Muzzle wear
Bore Diameter
Distance from 0
New Gun Barrel Wear Curve
Used Gun Barrel Wear Curve

## Slide 22: Conventional vs Built up
Liner
A tube
Hoops
Οι built up κάννες μπορούν να διαχειριστούν τις αυξημένες πιέσεις που απαιτούν οι βολές σε μεγάλες αποστάσεις (μεγάλη απόσταση βολής  υψηλή Voμεγάλη ποσότητα προωθητικής γόμωσης). Για το το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται κυρίως σε κάννες ΠΒ μεγάλου διαμετρήματος
Κύριος προβληματισμός: αντοχή του σωλήνα στις υψηλότατες εφελκυστικές τάσεις που υφίστατο το κοίλο από την πίεση των αερίων της κατάκαυσης της προωθητικής γόμωσης.
Όσο μεγαλύτερη αντοχή της κάννης, τόσο ισχυρότερο είναι το φορτίο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να οδηγήσει το βλήμα εκτός στομίου με τη μεγαλύτερη ταχύτητα, συνεπώς και μεγαλύτερο βεληνεκές (38.059m για ύψωση 45ο από το 16΄΄/50 Mk 7).

## Slide 23
Επιμέρους σωλήνες για το ΠΒ 16΄΄/50 Mk 7 (40,6cm). Από ΑΡ προς ΔΕ: Liner, A tube, jacket και hoops

## Slide 25: Monoblock gun barrels
ΠΒ 5’’/54 Mk 45 Mod 4
ΠΒ 76/62 Otomelara Classic
ΠΒ 76/62 Otomelara Super Rapid
ΠΒ 4.5’’/55 Mk 8

## Slide 26
Introduced | 1972
Origin | UK
Barrel Length | 6,217m (55 calibers)
Calibre | 4,45’’ (113mm)
Shell | 113x700mm Fixed QF 21kgr HE
Muzzle Vo | 869m/sec
Fire rate | 25 RPM
Rmax | 17,1 nm (27,5 km)
Type 45 frigate (HMS Defender)

## Slide 27
MEKO Type (HS HYDRA)
Introduced | 1971
Origin | USA
Barrel Length | 6,858 (54 calibers)
Calibre | 5’’ (113mm)
Shell | 127x835mm 31,7kgr HE
Muzzle Vo | 760m/sec
Fire rate | 20 RPM
Rmax | 13 nm (24,1 km)

## Slide 28
Kilic Type (TCG ZIPKIN)
Introduced | 1964 (SR 1988)
Origin | Italy
Barrel Length | 4,72m (62 calibers)
Calibre | 3’’ (76,2mm)
Shell | 76x6365mmR- 6,3kgr
Muzzle Vo | 915m/sec
Fire rate | 120 RPM
Rmax | HE PFF 16km- VULCANO 40km

## Slide 29: Ο εκκενωτής κοίλου (bore evacuator)
Bore Evacuator σε ΠΒ άρματος μάχης, εικόνα διαδικτυακά διαθέσιμη στο: https://tankhistoria.com/cold-war/fume-extractor/

## Slide 30: Ο εκκενωτής κοίλου (bore evacuator)
O εκκενωτής κοίλου (bore evacuator ή fume extractor) είναι μια συσκευή που εκδιώκει τα αέρια της κατάκαυσης καθώς και τυχόν στερεά υπολείμματα της προωθητικής γόμωσης από το κοίλο προς το στόμιο μετά την πυροδότηση με σκοπό:
  Την προστασία της ομάδας ελέγχου του ΠΒ, ώστε, όταν αυτή ανοίξει το κλείστρο για επαναφόρτωση του ΠΒ, να μη διαφύγουν τα τοξικά αέρια της κατάκαυσης στο διαμέρισμα του ΠΒ
  Τον καθαρισμό του κοίλου από τυχόν στερεά υπολείμματα της προωθητικής γόμωσης
  Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία διαφορά πίεσης εντός του κυλίνδρου όπισθεν του βλήματος, η οποία προκαλεί την βίαιη έξοδο των περισσότερων προωθητικών αερίων και υπολειμμάτων καύσης μέσω του στομίου.

## Slide 31: Το κλείστρο (breech)
Εργάτρια καθαρίζει το οπίσθιο μέρος (breech) ενός ναυτικού ΠΒ 15-inch στο Coventry Ordnance Works κατά τη διάρκεια του Α ΠΠ, φώτο του Nicholas Horrace από τη συλλογή του Imperial War Museum (No 1900-07)
Ο όρος breech αναφέρεται στο οπίσθιο τμήμα της κάννης από το οποίο εκτελείται η φόρτωση των οπισθογεμών (breech loading) ΠΒ με Π/Χ.
Το άνοιγμα όπισθεν της θαλάμης «κλείνει» (σσ: σφραγίζεται) από το μηχανισμό του κλείστρου (breech block), προκειμένου να κατευθύνει την εκτόνωση των αερίων της προωθητικής γόμωσης προς το στόμιο και να προστατεύσει το προσωπικό του ΠΒ που εργάζεται πλησίον από επικίνδυνες καταστάσεις.

## Slide 32: Το κλείστρο (breech)
Horizontal sliding
Vertical sliding
Welin

## Slide 33: Delay Coils

## Slide 34: Σταθμιστήρας
Διατηρεί σταθερή την σκοπευτική γραμμή προς αντιστάθμιση του προνευστασμού και διατοιχισμού.
To πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα εγκαταστάθηκε πειραματικά το 1935, αλλά καταγεγραμμένη χρήση σταθμιστήρα κατά τα πυρά φέρεται να έκανε πρώτο το USS Nevada στον Β ΠΠ.
Ο σταθμιστήρας Mk32
Το σύστημα γυροσκοπίου Mk6

## Slide 35: Rangefinder
Με την εγκατάστασή του σε υψηλό σημείο του ιστού, ώστε να παραμένει ανεπηρέαστο από τον καπνό (αέρια κατάκαυσης της προωθητικής γόμωσης) μετά την εκπυρσοκρότηση, ο Αξιωματικός Πυροβολικού του 1915 μπορούσε να στοχεύει τον εχθρό όχι μόνο με μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά και με υψηλότερη ταχυβολία από τον προκάτοχό του. Έτσι, μόλις μια δεκαετία μετά την πρώτη εγκατάστασή του στα πλοία, το Rfiring αυξήθηκε από τις 2000 yds στις 10000 yds.

## Slide 38
Introduced | 1975
Type | Gun and missile control
Frequency | I Band
Range | 120km
Altitude | -
Diameter | 1,2 m
Azimuth | 0 to 360°
Precision | 1,4o to 4,7o
No of tracks | 3
Mk 92 CAS
S Class Kortenaer frigate

## Slide 39
Introduced | 1975
Type | Gun and missile control
Frequency | X/K Band
Range | 40km
Altitude | -
Diameter | 1,8 m
Azimuth | 0 to 360°
Precision | 1,4o
No of tracks | 1
STIR
MEKO Class frigate

## Slide 40
Introduced | 1975
Type | 2D Air-search
Frequency | L Band 851–942 MHz
Range | 3 nm to 256 nm
Altitude | up to 150,000 ft
Diameter | 7.3 m × 4.3 m
Azimuth | 0 to 360°
Precision | 1/16 nmi range- 0.5o azimuth
Power | 360 kW peak, 13 kW average
AN/SPS-49A(V)1
ANZAC Class frigate

## Slide 41
AN/SPY-1D
Introduced | 1973
Type | 3D Air search
Frequency | S
Range | 230nm
Altitude | up to 150,000 ft
Diameter | 7.3 m × 4.3 m
Azimuth | 0 to 360°
Precision | -
No of tracks | -
Arleigh Burke Class cruiser

## Slide 42
Introduced | 1983
Type | CW FC Radar
Frequency | I-J Band
Range | 305km
Altitude | 30,4km
Diameter | 2,29m
Azimuth | 0 to 360°
Precision | -
No of tracks | 1
AN/SPG 62
Ticonderoga Class cruiser

## Slide 43
Introduced | 2007
Type | FC and surveillance radar and E/O sensor
Frequency | I/K Band-TV-IR-LRF
Range | I Band: 120km- K Band: 36km
Altitude | -
Diameter | 1,2 m
Azimuth | 0 to 360°
Precision | I Band: 2o - K Band: 0.5o
No of tracks | 1
STING Mk 2 E/O
Ada Class frigate

## Slide 44
Introduced | 2007
Type | 3D Air search & track 2D Surface search & track
Frequency | E/F/S Band
Range | Air: 250km, Surface: 40/80km
Altitude | up to 150,000 ft
Diameter | 7.3 m × 4.3 m
Azimuth | 0 to 360°
Precision | <15m
No of tracks | Air: 700, Surface: 500
SMART-S Mk 2
Ada Class frigate

## Slide 45: Modern rangefinder

## Slide 46
Thales Seafire 500

## Slide 48: Πυροβολικη: επιστημη ή τέχνη
Section IΙΙ

## Slide 49
Αριστοτέλης (384-322 π.Χ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
«ἔστιν οὖν ἐπιστήμη δόξα ἀληθής μετα λόγου»
(το οργανωμένο σώμα της εξακριβωμένης και τεκμηριωμένης γνώση)
ΤΕΧΝΗ
Κατασκευαστική ικανότητα του ανθρώπου, η οποία προϋποθέτει γνώση αιτιολογημένη που υπερβαίνει την εμπειρία. (Αριστοτέλης-Πλάτων)
Πλάτων (428-347 π.Χ)

## Slide 52
Deflection
Range
50
100
150
Constructive target
ΠΒ 5/54
LOF
Constructive target
ΠΒ 76/62

## Slide 54
Chart: Ποσοστό Αποτελσματικότητας
| R<9.5kyds | 9.5kyds<R<10kyds | 10kyds<R<10.5kyds | 10.5kyds<R<11kyds | 11kyds<R<11.5kyds | 11.5kyds<R<12kyds | 12kyds<R<12.5kyds | 12.5kyds<R<13kyds | 13kyds<R<13.5kyds | R>13.5kyds
ΠΒ 76/62 | 17.61 | 24.64 | 13.84 | 8.86 | 6.45 | 9.5 | 3.7 | 0 | 7.14 | 4.55

## Slide 55: Προαπαιτούμενα
Γνώσεις Εκρηκτικών Υλών-Π/Χ-Π-Σ
Γνώσεις Βλητικής

## Slide 56: Βιβλιογραφία-Πηγές