## Slide 1: ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΞΗ 3
H Εξέλιξη του Ναυτικού Πυροβολικού: βασικές έννοιες & θεμελιώδεις αρχές
The Evolution of Naval Gunnery: Basic concepts & fundamental principles
Αντιπλοίαρχος Χ. Μενύχτας ΠΝ
B.Sc, MAIR, M.Sc, LL.B, MADS

## Slide 2: ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΟΛΗΣ
  Έννοια και χρησιμότητα
  Επίδραση παραμέτρων στην τροχιά
  Γεωμετρία βολής και τροχιά
  Ασκήσεις
NAVAL ARTILLERY SYSTEM SETTING PHASES
  Παραλληλότητα LOF-LOS, επιπέδων έδρασης
  Ευθυγραμμίσεις
  Καθιζήσεις
  Παραλληλισμός
  Στάδια ρύθμισης ΠΒ
  Βρόχος εμπλοκής
  Στάδια πυρών
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΩΝ
  Πυρά Α/Α
  Πυρά Α/Ε
  Βολή Φωτιστικών
  Ν. Βομβαρδισμός
  Κριτήρια επιλογής τύπου αναλόγως στόχου- τακτικής κατάστασης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Γνωριμία
  Επεξήγηση διαγράμματος ύλης
  Διαπίστωση επιπέδου γνώσεων
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΛΗΤΙΚΗΣ
  Έλεγχος γνώσεων
  Υπενθύμιση βασικών εννοιών
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗΣ
  Εξέλιξη Rfiring και Phit
  Αλληλεπίδραση ναυτικού πυροβολικού και ναυπηγικής
  Το πρόβλημα του πυροβολικού
  Παράμετροι αποτελεσματικότητας πυρών-ικανότητα Αξκού ΠΒ
  KPIs
  Central Fire Control Elements
  Modern Navy
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΟΛΗΣ
  Detect to engage sequence
  Fire control operation phases

## Slide 3: Περίγραμμα
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 4: Learning Objectives
Μελετώντας την σημερινή διάλεξη, θα είστε ικανοί να:
Αντιληφθείτε τα πρώτα βήματα και τις βασικές αρχές της Πυροβολικής τέχνης κι Επιστήμης, όπως την γνωρίζουμε κι εξασκούμε σήμερα
Γνωρίσετε την αλληλεπίδραση ναυτικού πυροβολικού και ναυπηγικής
Κατανοήσετε τις κύριες παραμέτρους που καθιστούν αποτελεσματικά τα ναυτικά πυρά
Αντιληφθείτε την έννοια του splash pattern size, της Διεύθυνσης Βολής (ΔΒ), του Κατευθυντήρα (Director), του Υπολογιστήρα Πυρός (Fire Control Computer) και του radar Πυροβολικού (Fire Control Radar)

## Slide 5
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy
Chart: Έτος
| 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020
Rfiring | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 365 | 430 | 500 | 1500 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 21000 | 20000 | 18000 | 15000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12500
Chart: 
| 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020
Phit | 80 | 85 | 75 | 80 | 90 | 95 | 90 | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 | 80 | 75 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 85 | 70 | 75 | 75 | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 30 | 30 | 15 | 10 | 20 | 4.25 | 15 | 16 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21

## Slide 6
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy
Explosives
Ammo
shots
shells
Guns
cannon
Dahlgren gun
Fire control
Range enhanced
Rangefinder
5in
16in
3in
Phased array
APDS
Beam riders
smokeless powder
Black powder
MFR

## Slide 7: Section I
Πυροβολική και πλοίο

## Slide 8
HMS Victory First-rate ship
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 9
HMS Victory First-rate ship Cutaway Drawing, διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://conceptbunny.com/hms-victory-first-rate-ship/
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 10
H broadside πλευρά του HMS Warrior (1860), αγνώστου φωτογράφου, διαθέσιμη διαδικτυακά στη διεύθυνση https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11760704

## Slide 11
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy
Dingyuan class ironclad Cutaway Drawing, διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://conceptbunny.com/dingyuan-class-ironclad/

## Slide 12
Ναύτης σε 27cm gun Mle 1870, εντός της θωράκισης ενός f a Colbert-class ironclad, πίνακας του Gustave Bourgain,

## Slide 13
Η πρώτη εμπλοκή μεταξύ ironclads: CSS Virginia (ΑΡ) vs USS Monitor (ΔΕ) το Μάρτιο του 1862 κατά την μάχη του Hampton Roads, λιθογραφία υπογεγραμμένη από τον"Jo Davidson», στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, με digital ID pga. 04044 διαθέσιμη διαδικτυακά στη διεύθυνση https://en.wikipedia.org/wiki/Ironclad_warship#/media/File:The_Monitor_and_Merrimac.jpg

## Slide 14
Το USS Cairo (1862) στον ποταμό Mississippi φωτό, αγνώστου φωτογράφου, διαθέσιμη στη διεύθυνση https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uss_Cairo_h61568.jpg

## Slide 16
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 17
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy
HMS Warspite Cutaway Drawing, διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://conceptbunny.com/hms-warspite/

## Slide 18
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 19
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 20
USS North Carolina Cutaway Drawing, διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://conceptbunny.com/uss-north-carolina/
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 21
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy
Iowa class battleship main battery turret cutaway diagram, διαθέσιμο διαδικτυακά στη διεύθυνση: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Iowa_16_inch_Gun-EN.svg

## Slide 22
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 23
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy
Type 052D Destroyer Cutaway Drawing, διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://conceptbunny.com/type-052d-destroyer/

## Slide 24
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy
Sketch copyrighted by BAE Systems

## Slide 25
Broadside
Central Battery
Barbette & Turret
Modern design

## Slide 26
A broadside is the side of a ship, or more specifically the battery of cannon on one side of a warship or their coordinated fire in naval warfare, or a measurement of a warship's maximum simultaneous firepower which can be delivered upon a single target (because this concentration is usually obtained by firing a broadside).
From the 16th century until the early decades of the steamship, vessels had rows of guns set in each side of the hull. Firing all guns on one side of the ship became known as a "broadside".
The cannon of 18th-century men of war were accurate only at short range, and their penetrating power mediocre, which meant that the thick hulls of wooden ships could only be pierced at short ranges. These wooden ships sailed closer and closer towards each other until cannon fire would be effective. Each tried to be the first to fire a broadside, often giving one party a decisive head start in the battle when it crippled the other ship.
Πηγή: Marsden, Peter, Sealed by Time: The Loss and Recovery of the Mary Rose. The Archaeology of the Mary Rose, Volume 1. The Mary Rose Trust, Portsmouth. 2003
Broadside of a French 74-gun ship of the line,φώτο διαθέσιμη στο: https://en.wikipedia.org/wiki/Broadside_(naval)#/media/File:Hull_model_by_Augustin_Pic_mp3h9729.jpg
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 28: Central Battery
The central battery ship, also known as a centre battery ship in the UK and as a casemate ship in European continental navies, was a development of the (high-freeboard) broadside ironclad of the 1860s, given a substantial boost due to the inspiration gained from the Battle of the Hampton Roads, the first battle between ironclads fought in 1862 during the American civil war.
The central battery ships had their main guns concentrated in the middle of the ship in an armoured citadel. The concentration of armament amidships meant the ship could be shorter and handier than a broadside type like previous warships. In this manner the design could maximize the thickness of armour in a limited area while still carrying a significant broadside. These ships meant the end of the armoured frigates with their full-length gun decks.
Ναυπηγικά σχέδια του HMS Alexandra, καθελκυσθέν το 1877. By F.K. Barnes (1828-1908) - Brassey's Naval Annual 1888, Public Domain, διαθέσιμο διαδικτυακά στη διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49777088
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 29
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy
Notes: Γραφική απεικόνιση πολεμικών πλοίων πέριξ το 1880, ενδεικτική του πειραματισμού σχετικά με την τοποθέτηση του οπλισμού

## Slide 30
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy
Φωτό ΠΒ 24cm (1884) του Neurdein, από το Histoire de la Marine française illustrée, Larousse, 1934, Public Domain, διαθέσιμη διαδικτυακά στη διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7544629

## Slide 31: Barbette
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy
In naval warfare, a barbette is a protective circular armour support for a heavy gun turret. This evolved from earlier forms of gun protection that eventually led to the pre-dreadnaught . The name ultimately comes from fortification, as it originally meant a raised platform or mound, as in the French phrase en barbette, which refers to the practice of firing a cannon over a parapet rather than through an embrasure in a fortification’s casemate. The former gives better angles of fire but less protection than the latter. Barbettes were primarily used in coastal defences, but saw some use in a handful of warships, and some inland fortifications. The term is also used for certain aircraft gun mounts.
Shipboard barbettes were primarily used in armoured warships, starting in the 1860s during a period of intense experimentation with other mounting systems for heavy guns at sea. In these, gun barrels usually protruded over the barbette edge, so barbettes provided only partial protection, mainly for the ammo supply.
Alternatives included the heavily-armoured gun turret and an armoured, fixed central gun battery. By the late 1880s, all three systems were replaced with a hybrid barbette-turret system that combined the benefits of both types. The armoured vertical tube that supported the new gun mount was referred to as a barbette.
ΔΕ: φωτό από τη ναυπήγηση του USS Maryland το 1917, με εμφανή τα 2 barbettes, χωρίς τους πυργίσκους των ΠΒ (gun turrets), φωτό από International Film Service - Popular Science Magazine, April 1919, p. 37, διαθέσιμο διαδικτυακά στη διεύθυνση: https://en.wikipedia.org/wiki/Barbette#/media/File:USS_Maryland_BB-46_Laid_Down.jpg

## Slide 32: Turret
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy
A gun turret (or simply turret) is a mounting platform from which weapons can be fired that affords protection, visibility and ability to turn and aim. A modern gun turret is generally a rotatable weapon mount that houses the crew or mechanism of a projectile-firing weapon and at the same time lets the weapon be aimed and fired in some degree of azimuth & elevation.
Rotating gun turrets protect the weapon and its crew as they rotate. When this meaning of the word "turret" started being used at the beginning of the 1860s, turrets were normally cylindrical.
Barbettes were an alternative to turrets; with a barbette the protection was fixed, and the weapon and crew were on a rotating platform inside the barbette. In the 1890s, armoured hoods (also known as "gun houses") were added to barbettes; these rotated with the platform (hence the term "hooded barbette"). By the early 20th century, these hoods were known as turrets. Modern warships have gun-mountings described as turrets, though the "protection" on them is limited to protection from the weather.
USS Monitor (1862) View on deck looking forward on the starboard side, while the ship was in the James River, Virginia, 9 July 1862, φωτό διαθέσιμη διαδικτυακά στη διεύθυνση https://en.wikipedia.org/wiki/Gun_turret#/media/File:USSMonitor1862.3.ws.jpg.

## Slide 33
O πυργίσκος των τετράδυμων ΠΒ του HMS King George, By Tyne & Wear Archives & Museums –διαθέσιμη διαδικτυακά στη διεύθυνση https://www.flickr.com/photos/twm_news/26345255273/, No restrictions,

## Slide 34: Εξέλιξη του ναυτικού πυροβόλου
Cannon
Dahlgren gun
5in
16in
Modern design

## Slide 36
Η ομοχειρία πυροβολικού ενός Dahlgen Gun επί του Gunboat USS Mendota περί το 1864, φώτο αγνώστου φωτογράφου, διαθέσιμη διαδικτυακά στη διεύθυνση https://www.civilwarphotos.net/files/images/051.jpg

## Slide 37
ΠΒ 5"/38 MK12 επί του USS The Sullivans (DD-537) United States Navy Fletcher-class Destroyer Buffalo New York America, φωτό διαθέσιμη διαδικτυακά στο: https://www.flickr.com/photos/davids_world_2011/28436089820

## Slide 38
Τα ΠΡ ΠΒ του USS South Dakota (BB-57) US Navy - navsource.org, stated as USN photo, Public Domain, φώτο αγνώστου φωτογράφου, διαθέσιμη διαδικτυακά στη διεύθυνση https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4915613

## Slide 41: Section II
Tο πρόβλημα της Πυροβολικής

## Slide 42
Το ζήτημα με το οποίο καταπιάνεται το πυροβολικό, είναι ο τρόπος (και χρόνος) επίτευξης πλήγματος στο στόχο. Πρακτικά, το παραπάνω ερώτημα μπορεί να διατυπωθεί στην κάτωθι υπεραπλουστευμένη μορφή:
φtrain
Brnrel
φelevation
Rng
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy
Τι στροφή (φtrain) και ύψωση (φelevation) πρέπει να λάβει η κάνη ώστε το βλήμα μου να πετύχει το στόχο.

## Slide 43
φtrain
Brnrel
φelevation
Rng
Μέλλουσα θέση στόχου
Το ζήτημα με το οποίο καταπιάνεται το πυροβολικό, είναι ο τρόπος (και χρόνος) επίτευξης πλήγματος στο στόχο. Πρακτικά, το παραπάνω ερώτημα μπορεί να διατυπωθεί στην κάτωθι υπεραπλουστευμένη μορφή:
Τι στροφή (φtrain) και ύψωση (φelevation) πρέπει να λάβει η κάνη ώστε το βλήμα μου να πετύχει το στόχο.
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 44
Τι στροφή (φtrain) και τι ύψωση (φelevation) πρέπει να λάβει η κάνη ώστε το βλήμα που θα εξέλθει από αυτό με ταχύτητα Vo να πέσει ΕΠΙ στόχου που (θα) βρίσκεται σε απόσταση Rfiring XXXXyds και διόπτευση Αζλ XXXo.
Ποια είναι τα στοιχεία εξόδου;
φtrain
Brnrel
φelevation
Rng
Ποια είναι τα στοιχεία εισόδου του προβλήματος (γνωστά);
Απομακρυνόμενοι από την προηγούμενη υπεραπλούστευση, το πρόβλημα μπορεί να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 45
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 46
Naval gunnery is unlike shooting a bb gun at an arcade, where hit-after-hit can be achieved by a skilled shooter. Naval gunnery is more comparable to a boy standing by a lake who throws rocks at a distant turtle. The splash of the first rock is short and the boy throws harder. Soon, the boy "finds the range"; but even then, he cannot repeatedly hit the target. The arc of the throw and variations of wind frustrate absolute accuracy. The best he can achieve is to drop rocks in a cluster, about the turtle. After "the range is found", some statistical percentage will hit. Naval gunnery is much the same
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 47
Η Ναυτική Πυροβολική διαφέρει πολύ από τις βολές ενός αεροβόλου σε λούνα παρκ, όπου ένας ικανός σκοπευτής μπορεί να πετύχει συνεχόμενα το στόχο. Η πλέον δόκιμη παρομοίωση είναι αυτή ενός παιδιού που πετά βοτσαλάκια σε μια λίμνη προσπαθώντας να πετύχει ένα μακρινό ξύλο που επιπλέει. Το πρώτο βότσαλο δε φτάνει το ξύλο και το παιδί εκτοξεύει διαδοχικά κι άλλα βότσαλα μέχρι να βρει την κατάλληλη δύναμη με την οποία πρέπει να τα εκτοξεύσει ώστε να πετύχει τη σωστή απόσταση. Ακόμη, όμως, κι όταν βρει την κατάλληλη δύναμη, δε θα μπορέσει να πετύχει συνεχόμενα το ξύλο, καθώς η τροχιά της κάθε βολής του επηρεάζεται από μικρο-διαφοροποιήσεις στον άνεμο, οι οποίες επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των ρίψεών του. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να σημειώσει μια αποδεκτή συγκέντρωση πτώσεων (cluster) πέριξ του ξύλου. Αφού αντιληφθεί με πόση δύναμη πρέπει να εκτοξεύει τα βοτσαλάκια για την εν λόγω απόσταση, στατιστικά ένα ποσοστό αυτών θα πέσει πάνω στο ξύλο.
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 48
For boy and naval gunnery alike, two parameters describe capability:
The time required to "find the range" (i.e. throws before "clustering" about target)
The percentage of hits (Phit) achieved after "the range is found."
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 49
Όπως και στην περίπτωση του παιδιού που πετά βότσαλα στη λίμνη, στο ναυτικό πυροβολικό δυο είναι οι παράμετροι που ορίζουν την οικεία ικανότητα:
Ο χρόνος που απαιτείται για να βρουν την σωστή απόσταση (Rfiring) (δηλ για να προβούν στις απαιτούμενες διορθώσεις ADD-DROP προτού εκκινήσουν τις βολές καταστροφής)*
Η τελική αποτελεσματικότητα (Phit) αφού βρουν την σωστή απόσταση (ήτοι το ποσοστό των βολών που τελικά πίπτουν επί του στόχου)
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 50: Naval Rangefinder
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 51: Naval Rangefinder
Eyepiece image of a naval rangefinder, showing the displaced image when not yet adjusted for range
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 52
Deflection
Range
50
100
150
Reffective
LOF
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 53
The AH-64's standard of performance for aerial gunnery is to achieve at least 1 hit for every 30 shots fired at a wheeled vehicle at a range of 800–1,200 m
Extract from FM 1-140 Helicopter Gunnery, Department of the Army, Washington DC, March 1996
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 54
Εισαγωγή του κλείστρου
«By 1890, technically advanced navies (France, US, Germany, UK, Russia, Austria & Japan) employed high velocity, breach-loading guns»
Quick Firing Guns vs Big Guns
“The inability to quantify the benefits of small, medium or large guns resulted in battleships of mixed battery ”
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 55: Section III
Διεύθυνση βολής

## Slide 56: Splash Pattern size
100
150
50
το περίγραμμα των πτώσεων των ομοβροντιών (ή του ΤΣΠ) στο θαλάσσιο ύδωρ
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 57: Splash pattern size to number of guns
Chart: Number of Guns
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ratio | 1 | 1.69 | 2.43 | 2.89 | 3.21 | 3.47 | 3.67 | 3.85 | 4 | 4.13 | 4.24 | 4.34
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 58: Salvo by salvo analysis
100
150
50
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 59
100
150
50
Salvo by salvo analysis
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 60: Invention of central fire control
The four Orion Class battleships in line ahead formation, after 1915. The gunnery director barely visible beneath the spotting top; Photo from the collections of the Imperial War Museums, available at: https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205188072

## Slide 61: Fire Control Computer
Ford Mk 1 Ballistic Computer, ο πρώτος rangekeeper που ονομάστηκε υπολογιστήρας( σσ. υπολογιστής) . Φωτό από το US National Archives με photo ID 80-G-367549

## Slide 62: Fire Control Computer- FCC
O FCC συνδέει τους πύργους των ΠΒ (gun turrets) με τον κατευθυντήρα (director tower) όπου ήταν εγκατεστημένο το αποστασιόμετρο-rangefinder) και τον αναλογικό υπολογιστήρα στο ΚΠΜ.
Το προσωπικό του κατευθυντήρα έστρεφε δυο τηλεσκόπια προς το στόχο; ένα για ύψωση κι ένα για διόπτευση.
Το αποστασιόμετρο ήταν εγκατεστημένο σε διαφορετική θέση και υπολόγιζε την απόσταση του στόχου.
Οι μετρήσεις Rfiring-Aζλ- μετατρέπονταν από από το FCC σε γωνίες ύψωσης και στροφής προς τα ΠΒ.
Στους πύργους των ΠΒ (turrets), οι ομοχειρίες ρύθμιζαν την ύψωση και στροφή των ΠΒ τους στην ένδειξη που μετέδιδε το Fire Control table. Όταν τα ΠΒ λάμβαναν τις ορθές θέσεις, πυροδοτούνταν κεντρικά.
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 63: Ο Κατευθυντήρας- Director
Πυροβολητής επανδρώνει το Mk115 Sea Sparrow Fire Control System Director του USS Eisenhower (CVN 69)
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 64: Ο Κατευθυντήρας- Director
Οπτικός κατευθυντήρας του HMS Cardiff (φρεγάτα Type 42) του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
  Fire Control Computer
Modern Navy

## Slide 65: Σύγχρονοι FCC;

## Slide 66
AN/SPS-49 AIR RADAR
SMART MK-2 AIR RADAR
DA-08 AIR RADAR
AN/SLQ-32 ESM
TMK FIRE CONTROL RADAR
STIR FIRE CONTROL RADAR
MK-92 STIR FIRE CONTROL RADAR
AN/SPG-62 FIRE CONTROL RADAR
AN/SPY-1D ARRAY RADAR
CAS RADAR RADOM
STING EO FIRE CONTROL RADAR
LIROD
MiRADOR
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
Modern Navy

## Slide 70
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
Modern Navy