## Slide 1: ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΞΗ 4
Εισαγωγή στη διεύθυνση πυρός
Στοιχεία και φάσεις διεύθυνσης βολής
Αντιπλοίαρχος Χ. Μενύχτας ΠΝ
B.Sc, MAIR, M.Sc, LL.B, MADS

## Slide 2: ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΟΛΗΣ
  Έννοια και χρησιμότητα
  Επίδραση παραμέτρων στην τροχιά
  Γεωμετρία βολής και τροχιά
  Ασκήσεις
NAVAL ARTILLERY SYSTEM SETTING PHASES
  Παραλληλότητα LOF-LOS, επιπέδων έδρασης
  Ευθυγραμμίσεις
  Καθιζήσεις
  Παραλληλισμός
  Στάδια ρύθμισης ΠΒ
  Βρόχος εμπλοκής
  Στάδια πυρών
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΩΝ
  Πυρά Α/Α
  Πυρά Α/Ε
  Βολή Φωτιστικών
  Ν. Βομβαρδισμός
  Κριτήρια επιλογής τύπου αναλόγως στόχου- τακτικής κατάστασης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Γνωριμία
  Επεξήγηση διαγράμματος ύλης
  Διαπίστωση επιπέδου γνώσεων
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΛΗΤΙΚΗΣ
  Έλεγχος γνώσεων
  Υπενθύμιση βασικών εννοιών
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗΣ
  Εξέλιξη Rfiring και Phit
  Αλληλεπίδραση ναυτικού πυροβολικού και ναυπηγικής
  Το πρόβλημα του πυροβολικού
  Παράμετροι αποτελεσματικότητας πυρών-ικανότητα Αξκού ΠΒ
  KPIs
  Central Fire Control Elements
  Modern Navy
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΟΛΗΣ
  Detect to engage sequence
  Fire control operation phases

## Slide 3: Περίγραμμα
Βασική αρχιτεκτονική συστήματος radar
Θεμελιώδη μεγέθη
  Range
  Accuracy
  Nomenclature
  Ενδείκτες
Directive vs TWS radar
Photo Quiz

## Slide 4: Learning Objectives
Μελετώντας την σημερινή διάλεξη, θα είστε ικανοί να:
Αναγνωρίσετε και εξηγήσετε τα βασικά υποσυστήματα ενός συστήματος radar
Γνωρίσετε τις παραμέτρους των κυματομορφών των radar πυροβολικού, τις μεθόδους εκπομπής αυτών και πώς αυτές επιδρούν στην ακρίβεια και την Rmax
Αναγνωρίζετε εξ όψεως και από τον κωδικό του το είδος και τη λειτουργία του radar ΔΒ που φέρει μια ναυτική μονάδα

## Slide 5: Section I
Βασική αρχιτεκτονική συστήματος radar

## Slide 6
5. MAGNETRON
4. MODULATOR
2. DELAY LINE
1. POWER SUPPLY
8. LOCAL OSCILLATOR
3. TRIGGER
9. MIXER
10. IF AMPLIFIER
11.VIDEO AMPLIFIER
12. DISPLAY PROCESSOR
13. DISPLAY UNIT
7. SCANNER
6. TR CELL
Transmitter
Receiver
Display
Power Supply
Antenna Assembly
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 7
Power supply frequency
Στα επίγεια συστήματα, η συχνότητα της παρεχόμενης ισχύος είναι συνήθως 50 ή 60 Hz.
Στις μονάδες επιφανείας, η συχνότητα είναι πάντα υψηλότερη ώστε οι πολυάριθμοι κινητήρες να λειτουργούν με υψηλότερη ταχύτητα παρά το μικρό τους μέγεθος.
Power supply voltage
Τα πλοία επιφανείας χρησιμοποιούν κατά μείζονα λόγο γενικά 3 φασικό DC 440V.
Όπου υφίστανται υψηλότερες απαιτήσεις Ηλ φορτίου, εγκαθίστανται γεννήτριες υψηλής τάσης (3KV - 11KV).
Η παροχή 440 V υποβιβάζεται στα 220 V ή 110 V μέσω μετασχηματιστών, για χρήση σε φωτισμό ή έτερο εξοπλισμό χαμηλής ισχύος.
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 8
Η delay line είναι θεμελιώδες εξάρτημα με εφαρμογές σε συστήματα ραντάρ, επικοινωνιών και επεξεργασίας σήματος.
Στην εικονιζόμενη διάταξη, έχει έργο να ελέγχει τη χρονική καθυστέρηση του RF σήματος.
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 9
H κύρια μονάδα που συγχρονίζει όλες τις υπομονάδες.
Στέλνει σήματα spike waves στον modulator και στον display processor.
Ελέγχει το PRF (ο αριθμός των spikes ανά δευτερόλεπτο)
Sperry PCB trigger ASSY 655801801 for BridgeMaster E radar
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 10
Λαμβάνει τους χαμηλής ισχύος spike pulses της trigger unit και τους διαμορφώνει (modulate) σε τετραγωνικούς παλμούς DC υψηλής ισχύος για να ενεργοποιήσει τον πομπό
Στέλνει τον τετραγωνικό παλμό στη magnetron για να την θέσει ON και OFF
Ελέγχει το εύρος του εκπεμπόμενου παλμού pulse width (PW ή pulse length-PL). Θυμηθείτε ότι το άλλο θεμελιώδες χαρακτηριστικό των παλμών του ραντάρ, το PRF, ελέγχεται από την trigger unit.
Sperry Marine Radar Antenna 25kW Modulator PCB
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 11
H Magnetron είναι μία λυχνία κενού υψηλής ισχύος που λειτουργεί ως αυτοδιεγερμένος ταλαντωτής μικροκυμάτων, χρησιμοποιώντας διασταυρούμενα Ηλ και μαγνητικά πεδία για την παραγωγή της απαιτούμενης εξόδου.
Το πλεονέκτημα της -σχετικής- απλότητας κατασκευής τους αντισταθμίζεται από την απαίτησης λειτουργίας σε σταθερή συχνότητα.
Η κάθοδος στο κέντρο (η οποία θερμαίνεται από ένα νήμα) εκπέμπει ηλεκτρόνια, τα οποία, ως άνοδος, υπό κανονικές συνθήκες θα έλκονταν και θα κινούνταν ακτινικά στον εξωτερικό δακτύλιο , η οποία είναι θετικά φορτισμένη.
Ωστόσο, η ύπαρξη ενός ισχυρού στατικού μαγνητικού πεδίου (μπλε γραμμές) ευθυγραμμισμένου με τον άξονα του πυρήνα της Magnetron, αναγκάζει τα ηλεκτρόνια να ταξιδεύουν με κυκλική ροή στον εξωτερικό δακτύλιο (κόκκινες γραμμές).
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 12
Different forms of the anode block in a magnetron
Trajectory of an electron under the influence of the electrostatic and the magnetic field for different magnetic flux densities.
The influence of the high-frequency electrical field of the trajectory of an electron
Rotating space-charge wheel in a twelve-cavity magnetron
Με ποιο, όμως, τρόπο μεταφέρεται μέχρι την κεραία η RF ενέργεια που παράγει η magnetron;

## Slide 13: Κυματοδηγός
απώλειες ενέργειας, σε σύγκριση με τις ομοαξονικές (co-axial) γραμμές (για f > 1Ghz). Χωρίς τον φυσικό περιορισμό ενός κυματοδηγού, οι εντάσεις των κυμάτων μειώνονται σύμφωνα με τον νόμο του αντίστροφου τετραγώνου καθώς διαδίδονται στον τρισδιάστατο χώρο.
O κυματοδηγός είναι ένας μεταλλικός σωλήνας, κατασκευασμένος συχνά από υλικό υψηλής ποιότητας (χαλκός, ορείχαλκος - μερικώς επάργυρος ή ακόμη και επιχρυσωμένος) που οδηγεί τα Η/Μ κύματα από/ προς την κεραία με ελάχιστες
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 14: Κυματοδηγός (contd.)
b
a
Σε έναν κυματοδηγό, τα σήματα μπορούν να διαδοθούν μόνο πάνω από μια συγκεκριμένη συχνότητα, η οποία εξαρτάται από τις διαστάσεις του κυματοδηγού, ιδιαίτερα της ευρύτερης διάστασης (διάσταση «α», όπως απεικονίζεται στην διπλανή εικόνα).
Συνθήκες διάδοσης υφίστανται μόνο εάν το μήκος κύματος του RF σήματος προς είναι μικρότερο από το λεγόμενο μήκος κύματος αποκοπής (cut-off wavelength), το οποίο μπορεί να υπολογιστεί με τον πλαϊνό μαθηματικό τύπο:
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 15: Κυματοδηγός (contd.)
TE mode
TM mode
Η διάδοση RF ακτινοβολίας στους κυματοδηγούς στηρίζεται σε 3 αρχές:
  Τα Η/Μ κύματα δεν μπορούν να περάσουν μέσα από αγωγούς, αλλά ανακλώνται σε αυτούς.
  Οποιεσδήποτε γραμμές E πεδίου που αγγίζουν έναν αγωγό πρέπει να είναι κάθετες σε αυτόν τον αγωγό.
  Οποιεσδήποτε γραμμές Μ πεδίου βρίσκονται κοντά σε έναν αγωγό πρέπει να είναι παράλληλες με αυτόν τον αγωγό.
Συνεπεία αυτών των κανόνων, υφίστανται μόνο ορισμένοι τρόποι διάδοσης.
  Εγκάρσιες ηλεκτρομαγνητικές λειτουργίες (TEM): Ούτε Ε ούτε Μ πεδίο προς την κατεύθυνση διάδοσης.
  Εγκάρσιοι ηλεκτρικοί τρόποι (TE): δεν υπάρχει Ε πεδίο προς την κατεύθυνση διάδοσης.
  Εγκάρσιες μαγνητικές λειτουργίες (TM): δεν υπάρχει Μ πεδίο προς την κατεύθυνση διάδοσης
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 16
(aka TR switch ή duplexer): Ην συσκευή που επιτρέπει αμφίδρομη επικοινωνία σε μία μόνο διαδρομή, απομονώνοντας τον πομπό από τον δέκτη, επιτρέποντας την κοινή χρήση μιας μόνο κεραίας.
Κατά τη μετάδοση, συνδέει τον πομπό με την κεραία προστατεύοντας τον ευαίσθητο δέκτη από τυχόν ζημιά λόγω των υψηλής ισχύος εκπεμπόμενων παλμών.
Στο διάστημα μεταξύ των παλμών κατά το οποίο λαμβάνεται η ανακλώμενη ενέργεια, συνδέει την κεραία με τον δέκτη.
Ο διακόπτης T/R βρίσκεται γενικά κοντά στη μονάδα πομπού και όχι κοντά στην κεραία.
Image available at https://www.radartutorial.eu/06.antennas/pic/seu5.gif
BOMAC 6644 I-Band Radar TR Tube Transmit Receive Switch 8.4 - 9.4 GHz Protector
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 17
Στέλνει τους παλμούς και λαμβάνει την ανακλώμενη ηχώ.
Στα TWS radar, δεδομένου ότι η κεραία περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα, ολόκληρη η περιοχή πέριξ του scanner σαρώνεται τακτικά.
Oι γεωμετρικές διαστάσεις της κεραίας καθορίζουν το εύρος του λωβού ημίσειας ισχύος (3dB beamwidth), που με τη σειρά του επηρεάζει τη διακριβωτική ικανότητα κατά διόπτευση.
3D image of an MW-08 surface FC radar antenna scanner
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 18: Horn Radiators and Feedhorns
feedhorn
Σκοπός τους είναι η συγκέντρωση της RF ακτινοβολίας.
Ο μαθηματικός λόγος του μήκους του horn προς το μέγεθος του ανοίγματος του στομίου του (συν)καθορίζει το εύρος της εκπεμπόμενης δέσμης
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 19: Main lobe, back lobes & side lobes
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 20
O Local Oscillator (τοπικός ταλαντωτής) είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που ταλαντώνεται (oscillates) περιοδικά σε σταθερή χαμηλή ισχύ RF, περίπου 30 έως 60 MHz πάνω ή κάτω από τη συχνότητα magnetron. η, δε, σημειούμενη διαφορά ονομάζεται ενδιάμεση συχνότητα (IF).
Μαζί με τον μίκτη (mixer), μεταβάλλει αλλάζει τη συχνότητα ενός σήματος. Αυτή η διαδικασία μετατροπής συχνότητας, που ονομάζεται heterodyning, παράγει τις sum & difference frequencies από τη συχνότητα του Local Oscillator και τη συχνότητα του σήματος εισόδου.
Module image of a BVSK11 Ka-Band Local Oscillator, available at: https://www.bhe-mw.eu/product/20140512/bsvk11-ka-band-local-oscillator
Για ποιο λόγο τα ραντάρ χρειάζονται LO?
Επειδή η επεξεργασία ενός σήματος σε μια σταθερή συχνότητα βελτιώνει την απόδοση του δέκτη.
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 21
Έργο του μίκτη είναι να μετατρέπει το λαμβανόμενο σήμα RF σε σήμα IF (ενδιάμεση συχνότητα ).
Λαμβάνει δύο εισόδους, μία από την κεραία και την άλλη από τον Local Oscillator, και παρέχει beat frequency από τις δύο.
Η επιθυμητή beat frequency ονομάζεται ενδιάμεση συχνότητα ή συνηθέστερα ως IF.
Γιατί τα ραντάρ πρέπει να μετατρέψουν τη συχνότητα του λαμβανόμενου σήματος?
Επειδή στις πολύ υψηλές συχνότητες όπου λειτουργεί το ναυτικό ραντάρ, το κύκλωμα επεξεργασίας σήματος έχει πολύ κακή απόδοση.
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 22
Ο IF amplifier ενισχύει τα σήματα IF αρκετά εκατομμύρια φορές και τα μεταβιβάζει στη μονάδα ενίσχυσης βίντεο.
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 23
Ο Video Amplifier ελέγχει την ενίσχυση των σηματων τάσης που τροφοδοτούνται στη μονάδα επεξεργαστή οθόνης.
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 24
Marine radar processor unit images for radar Furuno FAR-21x7-BB Series, available at: http://lemarsg.com/our-products/radars/radar-processor-unit-rpu-013
Ο display processor, είναι ο εγκέφαλος του συστήματος που καλείται RADAR. Παράγει το περιστρεφόμενο ίχνος (rotating trace), καθιστά διαθέσιμες όλες τις λοιπές επιλογές χειρισμού που απαιτούνται για τη λειτουργία του RADAR, εμφανίζει σύμβολα και αλφαριθμητικά μέσα και έξω από το κυκλικό τμήμα της οθόνης. Συνήθως βρίσκεται κάτω ή πίσω από την οθόνη.
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 25
Η Display unit αποτελείται από μια οθόνη εντός της οποίας ένα κυκλικό τμήμα παρέχει οπτική απεικόνιση όλων των στόχων που βρίσκονται στην περιοχή.
Επειδή δείχνει πανοραμική άποψη (bird’s eye view), η κυκλική περιοχή μέσα στην οθόνη ονομάζεται δείκτης θέσης σχεδίου (PPI). Όλοι οι τακτικής φύσεως χειρισμοί για τη λειτουργία του radar παρέχονται σε αυτή τη μονάδα.
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 26: Section ΙΙ
Θεμελιώδη μεγέθη radar-
Βασική επιχειρησιακή λειτουργία

## Slide 27: Radar Range
Rmin
Duplexer
“If the antenna is closer to the tgt than the Rmin any pulse reflected from the tgt will return before the receiver is connected to the antenna and will not be detected”
Rmax
Raccuracy
Carrier frequency
Peak Power Pt
RPM (rotation rate)
PRF
Receiver Sensitivity
Shape and width of RF pulse
400km
100km
0 100 200 0 100 200 0
Ae: antenna effective apperture (m2)
σ: tgt RCS (m2)
Smin: Min detectable signal power (W)
Pt: Peak Power
G: antenna gain
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 28
duplexer
Tx
Rx
Duplexer
“If the antenna is closer to the tgt than the Rmin any pulse reflected from the tgt will return before the receiver is connected to the antenna and will not be detected”
Radar mimimun Range Rmin
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 29
400km
100km
0 100 200 0 100 200 0
Ae: antenna effective apperture (m2)
σ: tgt RCS (m2)
Smin: Min detectable signal power (W)
Pt: Peak Power
G: antenna gain
Rmax
The maximum unambiguous range (Runambiguous) is the longest range to which a transmitted pulse can travel out to and back again between consecutive transmitted pulses.
In other words, Runambiguous is the maximum distance radar energy can travel round trip between pulses and still produce reliable information
Radar maximum Range Rmax
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 30: Radar maximum unambiguous Range Rmax-unambiguous
Έστω ένα ραντάρ με PRF 1KHz. Το PW είναι το αντίστροφη τιμή του PRF, ήτοι 1/1000 = 1 ms. Σύμφωνα με τον οικείο μαθηματικό τύπο, το Rmax-unambiguous αυτού του ραντάρ είναι 150 χλμ. Εάν το ραντάρ λάβει ένα σήμα ηχούς με run time 100 μs, αυτή η ηχώ θα αντιστοιχεί σε πραγματικό ή διφορούμενος στόχος?
Answer: Ηχώ με φαινομενικό run time 100 µs, μπορεί να προέρχεται τόσο από στόχο σε απόσταση 15 km, όσο και από στόχο σε απόσταση 165 km.
0 100 200 0 100 200 0
15km
150km
15km
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 31
Το σχήμα και το πλάτος του παλμού RF επηρεάζει την ελάχιστη και μέγιστη απόσταση εντοπισμού, την ακρίβεια κατ’ απόσταση. Το ιδανικό σχήμα παλμού είναι ένα τετράγωνο κύμα με κατακόρυφες ακμές προπορείας και επιπορείας (leading & trailing edges). Η κατακόρυφη ακμή παρέχει ένα ακριβώς καθορισμένο σημείο αναφοράς από το οποίο να μπορεί να μετρηθεί ο χρόνος που έχει παρέλθει από τη στιγμή αναχώρησης του παλμού. Μια μη κατακόρυφη, κεκλιμένη ακμή επιμηκύνει το πλάτος παλμού, εισάγοντας σφάλμα στην μέτρηση του χρόνου και συνακόλουθα στον υπολογισμό της απόστασης στόχου.
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz
Radar Range Acuracy

## Slide 33
H αναστροφή της θερμοκρασίας (και η πτώση υγρασίας) μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη αλλαγή στον δείκτη διάθλασης (refraction index) στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας (της τάξης των εκατοντάδων ποδών). Το αποτέλεσμα είναι μια έντονη κάμψη των RF κυμάτων η οποία αναφέρεται ως ducting και η οποία μπορεί να αυξήσει τον ορίζοντα του ραντάρ.
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 34
Active Homing
Semi-active homing
Passive Homing
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 35
Where it is
What it is
What it does
"Joint Army-Navy Nomenclature System", aka"Joint Communications-Electronics Nomenclature System", or short as "AN System"
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 36
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 37
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 38
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 39
AMPLITUDE
RANGE
RANGE
BEARING
ELEVATION ANGLE
RANGE
HEIGHT
RANGE
(Also found as “range sweep display”): Shows targets as pulses, with the distance from the left side of the trace representing range.
Mostly found with gunfire control radars and is used with surface gunfire to spot the fall of shot
Generally used to determine the height or elevation angle only. Range is determined from processing or a type P display
Type A
Type B
Type E
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 40
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz
RANGE
AZIMUTH
Type P (PPI)
Most commonly found in the Combat Information Center (CIC) and in weapons control stations.
Own ship is usually the centre.
Range is measured radially from the centre.
The range display can be selected, and the radar source is usually selectable.
The PPI can display raw video or symbology and alphanumerics, or both.
RANGE
Sector PPI
0o
270o
180o
090o
AZIMUTH

## Slide 41: Dish Antenna Directors
STING E/O
STIR
Separate Track and Illumination Radar
WM-25/TRACK
CAS
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 42: TWS
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz
MW-08
Thompson CSF Triton
WM-25/SEARCH
CAS

## Slide 43: LRF Sensors
JHS209-S80
E/O IR & LRF
Tracking System
MiRADOR
E/O IR & LRF
Tracking System
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 44
90 180 270
/
/
/
/
/
Βραχονησίδες Καράβια

## Slide 45
Basic Radar components
  Power supply
  Tx
  Antenna Assembly
  Rx
  Display
Θεμελιώδη μεγέθη
  Radar Range
    Rmin
    Rmax
    Runambiguous
    Range Accuracy
    Radar Nomenclature
    Ενδείκτες radar
Directive vs TWS radar
Photo quiz

## Slide 46
90 180 270
Βραχονησίδες Καράβια

## Slide 47
TWS Radar Main Beam
t1

## Slide 48
t2
TWS Radar Main Beam

## Slide 49
t3
TWS Radar Main Beam

## Slide 50
t4
TWS Radar Main Beam

## Slide 51
t5
TWS Radar Main Beam

## Slide 52
B Scope
Range
Azimuth
PPI
90o
180o
270o
Scope Indication
A Scope
Amplitude
Range

## Slide 53
Directive Antenna Main Beam
PPI
90o
270o
B Scope
Range
Azimuth
R1
Απόσταση πλοίου-στόχου: R1
Εικόνα Radar: Οι δυο στόχοι απεικονίζονται σαν ένας

## Slide 54
PPI
90o
270o
Range
Azimuth
180o
Directive Antenna Main Beam
R2
Απόσταση πλοίου-στόχου:R2< R1
Εικόνα Radar: Οι δυο στόχοι απεικονίζονται σαν ένας
B Scope

## Slide 55
PPI
90o
270o
Range
Azimuth
180o
Directive Antenna Main Beam
R3
Απόσταση πλοίου-στόχου:R3< R2<R1
Εικόνα Radar: Οι δυο στόχοι είναι διακριτοί
B Scope

## Slide 56
PPI
B Scope
Range
Azimuth
90o
180o
270o
Scope Indication
Xρήση radar με στενότερο λωβό

## Slide 65: LCF

## Slide 66: Arleigh Burke class

## Slide 68: F125 Class
1 Cassidian TRS 4D AESA radar
1 127mm Otobreda with Vulcano ammo

## Slide 69: Sachsen Class

## Slide 70: Sachsen Class
SMART L
APAR (MFR)

## Slide 71: Admiral Grigorovich
Fregat M2M
JSC 5P-10 FCS
MR 90 Orekh SAM FCS

## Slide 72: Admiral Grigorovich

## Slide 75: Hallifax Class
SMART S Mk 2
Sea Giraffe
SAAB CEROS 200 FC radar
Bofors 57 mm Mk 3

## Slide 76: FREMM class
Heracles MFR
OTO Melara 76/62mm

## Slide 77: Anzac Class
SPS 49 (V)8
SAAB 9LV 453 CEROS

## Slide 78: Ticonderoga Class
SPY 1 MFR
SPS 49 Air search
SPG 62 Fire Control Radar
SPQ 9 Gun Fire Control

## Slide 80: Belh@rra Class
Thales Sea Fire MFR AESA
OTO Melara 76/62mm Super rapid

## Slide 81: Type 26 Frigate
Type 997 Artisan 3D MFR
BAE 5/62 Mk 45

## Slide 82: Sejong the Great class

## Slide 83: Sejong the Great class
SPY-1D(V) MFR
SPG 62 Fire Control Radar
127/62mm

## Slide 84: Sejong the Great class

## Slide 85
Εισαγωγή
ΠΒ και πλοίο
Το πρόβλημα της πυροβολικής
  Ικανότητα Αξιωματικού ΠΒ
  Time
  Phit
Διεύθυνση βολής
  Central Fire Control
  Director
  Rangefinder
Modern Navy