## Slide 1: ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΞΗ 5
Πίνακες Βολής
Range Tables- Firing Tables
Αντιπλοίαρχος Χ. Μενύχτας ΠΝ
B.Sc, MAIR, M.Sc, LL.B, MADS

## Slide 2: ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΟΛΗΣ
  Έννοια και χρησιμότητα
  Επίδραση παραμέτρων στην τροχιά
  Γεωμετρία βολής και τροχιά
  Ασκήσεις
NAVAL ARTILLERY SYSTEM SETTING PHASES
  Παραλληλότητα LOF-LOS, επιπέδων έδρασης
  Ευθυγραμμίσεις
  Καθιζήσεις
  Παραλληλισμός
  Στάδια ρύθμισης ΠΒ
  Βρόχος εμπλοκής
  Στάδια πυρών
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΩΝ
  Πυρά Α/Α
  Πυρά Α/Ε
  Βολή Φωτιστικών
  Ν. Βομβαρδισμός
  Κριτήρια επιλογής τύπου αναλόγως στόχου- τακτικής κατάστασης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Γνωριμία
  Επεξήγηση διαγράμματος ύλης
  Διαπίστωση επιπέδου γνώσεων
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΛΗΤΙΚΗΣ
  Έλεγχος γνώσεων
  Υπενθύμιση βασικών εννοιών
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗΣ
  Εξέλιξη Rfiring και Phit
  Αλληλεπίδραση ναυτικού πυροβολικού και ναυπηγικής
  Το πρόβλημα του πυροβολικού
  Παράμετροι αποτελεσματικότητας πυρών-ικανότητα Αξκού ΠΒ
  KPIs
  Central Fire Control Elements
  Modern Navy
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΟΛΗΣ
  Detect to engage sequence
  Fire control operation phases

## Slide 3: Περίγραμμα
  Έννοια & χρησιμότητα πινάκων βολής και γεωμετρία βολής
  Δομή
  Παραδοχές
  Διορθώσεις για μη κανονικές συνθήκες
  Homework

## Slide 4: Learning Objectives
Μελετώντας αυτή την ενότητα, θα είστε ικανοί να:
Μάθετε τον τρόπο κατάρτισης και την χρησιμότητα των πινάκων βολής ενός ΠΒ
Αναγνωρίσετε και εξηγήσετε την επίδραση διαφόρων παραμέτρων στην τροχιά μιας βολής ΠΒ
Κατανοήσετε πως οι πίνακες βολής αποτυπώνουν τη γεωμετρία μιας βολής ΠΒ

## Slide 5: Section I
Έννοια & χρησιμότητα πινάκων βολής και γεωμετρία βολής

## Slide 6
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 7
Reff
Vertex Abscissa
φdescent
φelevation
Rfiring
Vertex height or
Max Ordnance
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework
Στοιχεία τροχιάς. Η τροχιά είναι η διαδρομή που χαράσσεται από το κέντρο βάρους του βλήματος από την αρχή έως το επίπεδο. Τα στοιχεία μιας τροχιάς ταξινομούνται σε 3 ομάδες: εγγενή (intrinsic), αρχικά (initial) και τερματικά (terminal) στοιχεία.

## Slide 8
Level point
origin
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework
Ascending branch
summit
Αγγλικός όρος | Ελληνικός όρος | Έννοια
origin | σημείο εκτόξευσης ή αρχή | η θέση του κέντρου βάρους του βλήματος όταν αυτό εξέρχεται του στομίου της κάνης.
ascending branch | σκέλος ανόδου | το τμήμα της τροχιάς που χαράσσεται καθώς το βλήμα ανέρχεται από το σημείο εκτόξευσης
summit | κορυφή | το υψηλότερο σημείο της τροχιάς
Max ordinate | μέγιστη τεταγμένη | η υψομετρική διαφορά μεταξύ σημείου εκτόξευσης και κορυφής.
Descending branch | σκέλος καθόδου | το τμήμα της τροχιάς που χαράσσει το ΚΒ του βλήματος καθώς κατέρχεται
Level point |  | το σημείο στο σκέλος καθόδου που έχει το ίδιο υψόμετρο με την αρχή. Για τα ναυτικά ΠΒ συμπίπτει με το επίπεδο της θάλασσας.
Base of trajectory | βάση της τροχιάς | η ευθεία γραμμή από τo origin έως το level point.
Descending branch
Max Ordinate
Base of trajectory

## Slide 9
Level point
origin
Base of trajectory
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework
Angle of sight
Jump
Complementary angle of site
Line of elevation
Quadrant elevation
Line of departure
Αγγλικός όρος | Ελληνικός όρος | Έννοια
Line of elevation | Γραμμή ύψωσης | Ο άξονας της κάνης
Line of departure | Γραμμή αναχώρησης | Η ευθεία γραμμή που εφάπτεται στην τροχιά τη στιγμή που το βλήμα εξέρχεται της κάνης
Angle of sight |  | Η γωνία που σχηματίζει (στο κατακόρυφο επίπεδο) η γραμμή που ενώνει το ΠΒ και στόχο με τη βάση της τροχιάς (ε)
Jump |  | Η γωνία που σχηματίζει (στο κατακόρυφο επίπεδο) o άξονας του βλήματος με τον άξονα της κάνης (line of elevation)
Complementary angle |  | Γωνία που προστίθεται αλγεβρικά στην τιμή της γωνίας angle of sight για να αντισταθμίσει την «μη ακαμψία της τροχιάς» (non rigidity of the trajectory)
Quadrant elevation | Γωνία ύψωσης | Η γωνία που σχηματίζει (στο κατακόρυφο επίπεδο) o άξονας της κάνης με τη βάση της τροχιάς (επίπεδο θάλασσας)

## Slide 10
Level point
origin
Base of trajectory
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework
Angle of sight
Site
Jump
Complementary angle of site
Line of elevation
Quadrant elevation
Line of departure
Non rigidity of the trajectory
Όταν ο στόχος βρίσκεται σε διαφορετικό υψόμετρο από το ΠΒ, για εύρεση της γωνίας ύψωσης της κάνης πρέπει να συνεκτιμηθεί η angle of sight.
Επειδή η slant range είναι μεγαλύτερη από την surface range, η τροχιά της πρώτης δεν μπορεί να συμπέσει με τη δεύτερη με απλή περιστροφή. Αυτή η ιδιαιτερότητα καλείται μη ακαμψία της τροχιάς. Το μέγεθος της απαιτούμενης γωνιακής διόρθωσης (complementary angle of sight) επηρεάζεται από την slant range, την υψομετρική διαφορά ΠΒ-στόχου, τη γωνία καθόδου του βλήματος, και την αρχική ταχύτητα του βλήματος.

## Slide 11
origin
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework
Angle of site
Αγγλικός όρος | Ελληνικός όρος | Έννοια
Point of impact | σημείο πρόσκρουσης | Το σημείο στο οποίο το βλήμα πλήττει το στόχο
Point of burst | σημείο έκρηξης | Το σημείο (άνωθεν του στόχου) όπου ο Π/Σ προκαλεί έκρηξη του βλήματος
Line of fall | Γραμμή πτώσης | Η ευθεία γραμμή που είναι εφαπτόμενη στην τροχιά στο level point
Line of impact | Ευθεία πρόσκρουσης | Η ευθεία γραμμή που είναι εφαπτόμενη στην τροχιά στο σημείο πρόσκρουσης
Angle of impact | Γωνία πρόσκρουσης | Η γωνία (στο κατακόρυφο επίπεδο) στο σημείο πρόσκρουσης που σχηματίζει η ευθεία πρόσκρουσης και το επίπεδο που είναι εφαπτόμενο στο σημείο πρόσκρουσης
trajectory
Angle of impact
line of impact
line of fall
Level point
Angle of fall
Base of trajectory

## Slide 12: Γεωμετρία της βολής
Vertex height or
Max Ordnance
Reff
Vertex Abscissa
φdescent
φelevation
Rfiring
Όρος | Σημασία | Ερμηνεία
Vertex abscissa |  | H απόσταση στην οποία το βλήμα διέρχεται από το μέγιστο ύψος (τετμημένη)
Vertex height or Max Ordnance | Max trajectory height | Το μέγιστο ύψος της τροχιάς (βέλος τροχιάς)
φelevation | Angle of elevation | Η γωνία ύψωσης της κάννης κατά την βολή
φdescent ή φfall | Angle of descent/fall | Η γωνία πτώσης του βλήματος στη θάλασσα
Rfiring | Firing Range | Η απόσταση ΠΒ-στόχου
Reffective | Effective Range | Η μέγιστη απόσταση πτώσης του βλήματος ΜΑΚΡΑΝ ώστε η βολή να τεκμαίρεται ΕΠΙ
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 13: Section ΙI
Αρχές Σχεδίασης

## Slide 14: Αρχές Σχεδίασης
Για συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος και χαρακτηριστικά βλήματος. Απόκλιση από αυτά απαιτεί κατάλληλη αναγωγή.
Συνθήκες περιβάλλοντος | Χαρακτηριστικά βλήματος
Pαέρα στο επίπεδο της θάλασσας* | mprojectile
Σχετική υγρασία | Διαστάσεις (cross sectional area- length)
Επιτάχυνση βαρύτητας g | Cd (Drag Coefficient)
Άνεμος (Cross wind & Range Wind) | Χρησιμοποιούμενος Π/Σ
 | vo
 | θπυρίτιδας
*Εν τη απουσία μέτεο, η βαλλιστική πίεση θεωρείται ίση με την πίεση στο επίπεδο της θάλασσας
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 15: Αρχές Σχεδίασης- Απαίτηση αναγωγής
Συνθήκες περιβάλλοντος | Απαιτούμενη αναγωγή
Θερμοκρασία | 
Βαλλιστική Πίεση | 
Επιτάχυνση βαρύτητας g | 
Αρχική Ταχύτητα | 
𝛵A: θερμοκρασία του αέρα σε οΚ στο επίπεδο της θάλασσας. Λαμβάνεται από το θερμόμετρο ψυχρού (μέτρηση σε οC) προσθέτoντας 273.15. 𝑟: σχετική υγρασία του αέρα σε δεκαδική μορφή 𝑃: πίεση του αέρα σε mBar στο επίπεδο της θάλασσας 𝐸: πίεση υδρατμών (σε mBar) στη! θερμοκρασία 𝛵A.
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 16: Αρχές σχεδίασης
Για τη δημιουργία των πινάκων χρησιμοποιείται μοντέλο σημειακής μάζας, στο οποίο μόνο η οπισθέλκουσα είναι σημαντική.
Για την πλήρη, όμως, ανάλυση της τροχιάς όπου μελετώνται και οι 6 βαθμοί ελευθερίας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν επιπλέον παράμετροι όπως η δύναμη Magnus, ή άντωση (lift), οι δυνάμεις γυροσκοπίου (yawing moments και damping of spin)
d
l
L
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 17: Αρχές σχεδίασης
d
l
L
Το ρινιαίο μέρος των βλημάτων ΠΒ σχηματίζεται όχι μόνο γεωμετρικά (από σχήματα εκ περιστροφής), αλλά και μαθηματικά, με εξισώσεις συγκεκριμένων παραμέτρων.
Από τα μαθηματικώς δημιουργούμενα σχήματα, για την επίτευξη της κατά το δυνατόν μικρότερη οπισθέλκουσας, στα βλήματα ΠΒ χρησιμοποιείται κυριώς η σειρά Sears Haack, η οποία για C=0, καλείται Von Karman και δίνει το σχήμα με τη μικρότερη οπισθέλκουσα
l
Γραφήματα ρινιαίου μέρους βλημάτων σειράς Sears Haack
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 18: Section IΙΙ
Δομή Πινάκων βολής

## Slide 19: Δομή Πινάκων Βολής
Το format των πινάκων βολής βασίζεται σε προσυμφωνημένα standards (standardized agreements), και ως εκ τούτου, τα δεδομένα που παρέχουν παρουσιάζουν εξαιρετική ομοιότητα ακόμη και για διαφορετικά όπλα
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 20: Δομή Πινάκων Βολής
Βασικά Στοιχεία και Διορθώσεις LOF για ΚΣ
Γωνία ύψωσης
Επίδραση ύψωσης στην εμβέλεια βολής
ToF
Διορθώσεις για:
  Drift
  Crosswind
  Own ship motion & tgt motion
Διορθώσεις κατ’ απόσταση για μη ΚΣ
Vo διαφορετική από αυτή για την οποία καταρτίστηκαν οι Πίνακες Βολής
Rangewind
Διαφοροποίηση
  Tballistic
  Pballistic
  Mprojectile
Own ship motion & tgt motion
Επιπρόσθετα Δεδομένα
Probable error
καταρτίστηκαν οι Πίνακες Βολής
Angle of descent
Remaining velocity
Vertex height
Vertex abscissa
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 21
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 22
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 23
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 24: Section IV
Παραδοχές Πινάκων βολής

## Slide 25: Παραδοχές πινάκων βολής
1
2
3
4
5
6
7
8
Επίπεδο κάννης το επίπεδο θαλάσσης
Μηδενικός άνεμος και μηδενική κίνηση του όπλου
Μη απαίτηση διορθώσεων λόγω αναπήδησης όπλου
Vo = 900 m/sec
mprojectile = 6.3kgr
θπυρίτιδας = 21οC
Σχετική υγρασία αέρα : 0
Τballistic στο επίπεδο θάλασσα: To = 288.15K
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 26: Επίπεδο κάννης το επίπεδο θαλάσσης
1
2
3
4
5
6
7
8
Για ποιο λόγο:
  Το ναυτικό Πβ βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας
Εάν οι δοκιμές για τη μέτρηση της vo μιας μερίδας Π/Χ έχουν γίνει σε βαλλιπέδιο με υψόμετρο όχι μηδενικό, τότε απαιτείται αναγωγή
Brntrue
ROG
Rng
Brnrel
Hght
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 27: Μηδενικός άνεμος και μηδενική κίνηση του όπλου
1
2
3
4
5
6
7
8
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 28: Μη απαίτηση διορθώσεων λόγω gun jump
1
2
3
4
5
6
7
8
Το φαινόμενο gun jump αναφέρεται στην γωνιακή διαφορά μεταξύ της ύψωσης της κάννης (η οποία μετράται από τον άξονα του κοίλου) και της γωνίας αναχώρησης του βλήματος σε κάθε εκπυρσοκρότηση. Προκαλείται από:
Την ανάκρουση του πυροβόλου,
Τις θερμοκρασιακές διαφοροποιήσεις από βολή σε βολή.
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 29: Μη απαίτηση διορθώσεων λόγω gun jump
1
2
3
4
5
6
7
8
To φαινόμενο οφείλεται κυρίως στις υψίσυχνες ταλαντώσεις που προκαλούν στην κάννη οι εκπυρσοκροτήσεις, λόγω των διαφοροποιήσεων στην πίεση των αερίων της κατάκαυσης της προωθητικής γόμωσης καθώς το βλήμα κινείται από τη θαλάμη προς το στόμιο. Ως αποτέλεσμα, όταν το βλήμα αφήνει την κάννη και ξεκινά την πτήση του στην ατμόσφαιρα, εκκινεί να ταλαντώνεται με την φάση (oscillation phase) που έχει το στόμιο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Εκτός, όμως από την απόκλιση που προκαλείται μεταξύ της γωνίας αναχώρησης του βλήματος και της γωνίας του άξονα της κάννης, το gun jump επιδρά στην εγκάρσια συνιστώσα της ταχύτητας εξόδου του βλήματος κατά μέτρο ανάλογο της γωνιακής ταχύτητας που αποκτά η κάννη κατά την ταλάντωσή της. Έτσι, το gun jump έχει μια οριζόντια και μια κατακόρυφη διάσταση:
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 30: Μη απαίτηση διορθώσεων λόγω gun jump
Kατά την εγκάρσια διάστασή του προκαλεί διαφοροποίηση της γωνίας εξόδου των διαδοχικών βλημάτων περί των 2’ από βολή σε βολή, επιδρώντας στη διασπορά των πτώσεων αυξάνοντας το range pattern. Επειδή το μέσο της οριζόντιας διάστασης του gun jump είναι στατιστικά μηδέν, δεν αποτυπώνεται στους πίνακες βολής.
Αντίθετα, η κατακόρυφη διάστασή του δεν είναι μηδέν αφού το barrel droop (η γωνία που σχηματίζουν ο άξονας του κοίλου της κάνης στο κλείστρο σε σχέση με αυτόν στο στόμιο) μεταβάλλεται ανάλογα με την ύψωση αυτής, επηρεάζοντας αναλογικά, την συχνότητα ταλάντωσής της. Ως αποτέλεσμα, συνεκτιμάται κατά την κατάρτιση των πινάκων βολής
1
2
3
4
5
6
7
8
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 31: Vo 900 m/sec
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework
1
2
3
4
5
6
7
8
*Εικόνα από την σελίδα 1 των πινάκων βολής επιφανείας του ΠΒ OTOMELARA
Έχει ιδιαίτερη σημασία διότι, όταν υπολογίσουμε ή μετρήσουμε την vo του βλήματος μας από την κάννη, θα πρέπει να προβούμε σε διορθώσεις (εν προκειμένω από τις στήλες 2 και 3 του πίνακα F (II)

## Slide 32: Μάζα βλήματος 6.3 kgr
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework
1
2
3
4
5
6
7
8
Έχει ιδιαίτερη σημασία διότι αναλόγως του τύπους τους (συνδυασμός κεφαλής μάχης και Π/Σ) τα βλήματα του φόρτου μας δεν έχουν το ίδιο βάρος. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αμέσως, οπτικά, το βάρος ενός βλήματος;

## Slide 33: Projectile Markings
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 34
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 35
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 36: Θπυρίτιδας 21oC
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework
1
2
3
4
5
6
7
8
Έχει ιδιαίτερη σημασία διότι η θπυρίτιδας επηρεάζεται από την θπυριταποθηκών, όπου και αποθηκεύουμε τα Π/Χ μας.
Γι’ αυτό το λόγο ο αποθηκάριος πυράρχου στο πλοίο καταγράφει τακτικά τις θΠ/Θ στο ημερολόγιο Π/Θ.

## Slide 37: Σχετική υγρασία μηδενική
1
2
3
4
5
6
7
8
Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος της ποσότητας ή της μάζας των υδρατμών, που περιέχει ο αέρας, προς εκείνη την ποσότητα ή το βάρος των υδρατμών τους οποίους μπορεί να συμπεριλάβει (υπό την αυτή θερμοκρασία και πίεση) μέχρις ότου αυτός κορεσθεί.
Ο κορεσμένος αέρας έχει σχετική υγρασία
100%, ενώ ο τελείως ξηρός αέρας 0%.
Γιατί μας επηρεάζει; Επειδή καθιστά πυκνότερη την ατμόσφαιρα, και συνεπώς προβάλει αντίσταση στην πτήση του βλήματος
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 38: Βαλλιστική θερμοκρασία αέρα στο επίπεδο της θάλασσας: Το=288.15οΚ.
1
2
3
4
5
6
7
8
Στην περίπτωση που δεν διατίθεται μετεο- βαλλιστικό σήμα και οι μετεωρολογικές συνθήκες διαφέρουν από τις κανονικές (standard conditions), η βαλλιστική θερμοκρασία υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:
όπου:
: θερμοκρασία του αέρα σε οΚ στο επίπεδο της θάλασσας. Λαμβάνεται από το θερμόμετρο ψυχρού (μέτρηση σε οC) προσθέτοντας 273.15.
: σχετική υγρασία του αέρα σε δεκαδική μορφή
: πίεση του αέρα σε mBar στο επίπεδο της θάλασσας
: πίεση υδρατμών (σε mBar) στη θερμοκρασία . Οι τιμές του Ε σε σχέση με την δίνονται στον πίνακα 3.
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 39: Section V
Περαιτέρω στοιχεία

## Slide 40: Πίνακας F (Ι): Βασικά στοιχεία και διορθώσεις διόπτευσης
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 41: Πίνακας F (ΙI): Διορθώσεις κατ’ απόσταση για μη ΚΣ
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 42: Πίνακας G: Επιπρόσθετα Δεδομένα
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 43: Βασικά στοιχεία και διορθώσεις διόπτευσης
hmast
Reff
φdescent
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 44: Διορθώσεις κατ’ απόσταση για μη ΚΣ
hmast
Reff
φdescent
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 45
Εισαγωγή
  Έννοια και χρησιμότητα
  Γεωμετρία βολής
    Intrinsic elements
    Initial elements
    Terminal elements
Αρχές σχεδίασης
Δομή
Παραδοχές
Διορθώσεις για μη ΚΣ
Homework

## Slide 46: Section VI
Homework

## Slide 47
Είστε Αξκός ΠΒ στην Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ και περιπολείτε βόρεια Λήμνου, όταν ο οπτήρας αναφέρει οπτικό εντοπισμό στόχου επιφανείας προς BA . O Υπαξιωματικός που εκτελεί φυλακή SPO σας αναφέρει απόσταση στόχου 13300m και ο χειριστής ESM δίνει RACKET MW-08 προς 048o.
O Κυβερνήτης διατάζει ανάληψη α βαθμού ετοιμότητας Α/Ε, και μέχρι να στελεχωθούν όλες οι θέσεις, o εχθρικός στόχος αγκυροβολεί 12500m βορειοανατολικά από τη θέση αγκίστρωσης σας, χωρίς να σας έχει εγκλωβίσει με αισθητήρα οπλισμού.
Ο Αξκός Σν έρχεται στο ΚΕΠΙΧ με την πινακίδα απορρήτων και επιδεικνύει στον Κυβερνήτη σήμα του ΑΣΚΕΠΙΧ ΑΣ για άμεση εμπλοκή με όλους τους εχθρικούς στόχους.
Στο μύλο έχετε φορτώσει 80 βλήματα Mod 79 HE πλήρους γόμωσης, με κρουστικό Π/Σ, όπως στο σχήμα.
Από τα PAC που εκτελέσατε κατά τον πλου προς τη Λήμνο, διαπιστώσατε ότι η συγκεκριμένη μερίδα Π/Χ έχει Vo 925 m/sec.
Η θερμοκρασία των Π/Θ από τις οποίες ο Πυράρχης πήρε τα βλήματα για να φορτώσει το μύλο του ΠΒ ήταν 16οC όλο τον προηγούμενο μήνα.
Τα όργανα της γέφυρα δείχνουν θsea level =21ο C , Psea level=1002mbar, σχετική υγρασία 75% και βαλλιστικό άνεμο 10kts ahead.
O Κυβερνήτης σας διατάσσει να ξεκινήσετε πυρ, και αναθέτετε το ΠΒ στο Seafire, το οποίο σας δίνει ένδειξη απόστασης στόχου 11800m.
Τί γωνία ύψωσης περιμένετε ότι θα λάβει η κάνη του ΠΒ;

## Slide 48: Understand, don’t; memorize Learn Principles, not formulas