## Slide 1: ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΞΗ 7
Naval Artillery Setting Phases
Tilt, Alignment, Parallax and Firing Sequence
Αντιπλοίαρχος Χ. Μενύχτας ΠΝ
B.Sc, MAIR, M.Sc, LL.B, MADS

## Slide 2: Learning Objectives
Μελετώντας αυτή την ενότητα, θα είστε ικανοί να:
Κατανοήσετε την έννοια της παραλληλότητας γραμμών (LOF-LOS) και επιπέδων έδρασης/περιστροφής των αισθητήρων και ΠΒ και την επίδραση αυτών στην αξιοπιστία της βολής
Αναγνωρίσετε τα θεμελιώδη στάδια ρύθμισης ενός ναυτικού πυροβόλου (κι εν γένει οπλικού συστήματος)
Αντιληφθείτε την ορθή αλληλουχία πυρών και την επίδραση που έχει κάθε στάδιο αυτής στην ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της βολής

## Slide 3: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
  A Μέρος
    Naval Artillery Setting Phases
  Β Μέρος
    Artillery Firing Sequence

## Slide 4: Weapon System Setting Phases
Α Μέρος

## Slide 5: Γενικά
Προτού ένα ΠΒ (και εν γένει ένα οπλικό σύστημα) χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, απαιτείται να ολοκληρωθεί μια σειρά ενεργειών η οποία αποσκοπεί στην ρύθμιση αυτού προκειμένου να σημειώσει την μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Οι ενέργειες αυτές μπορούν να διακριθούν εν γένει σε 2 μείζονες κατηγορίες:
  Αυτές που αποσκοπούν στον έλεγχο παραλληλότητας σκοπευτικών γραμμών και επιπέδων
  Αυτές που αποσκοπούν στον έλεγχο της βολής προ ενάρξεως των πυρών καταστροφής

## Slide 6: Γενικά
Με τον όρο ”alignment” αναφερόμαστε σε κάθε δραστηριότητα που επιδιώκει την διατήρηση κοινού σημείου αναφοράς για τα όπλα και τους αισθητήρες ενός πλοίου
  Στον στατικό παραλληλισμό (static alignment) ελέγχεται σε μόνιμη δεξαμενή η σε προβλήτα η παραλληλότητα μεταξύ των σκοπευτικών γραμμών όπλων και αισθητήρων. Όταν αυτός λαμβάνει χώρα μετά την πρώτη καθέλκυση του πλοίου καλείται αρχικός παραλληλισμός (initial alignment)
Με το πέρας αυτού, μετράται η καθίζηση (tilt ή roller path inclination), κατά την οποία ελέγχεται η παραλληλότητα των επιπέδων έδρασης/ περιστροφής των όπλων και των διασυνδεδεμένων με αυτά αισθητήρων
Ακολουθεί η μέτρηση των γωνιακών αποκλίσεων παράλλαξης (οριζόντιας και κατακόρυφης) , ήτοι των γωνιακών εκτροπών μεταξύ LOS και LOF, λόγω της διαφορετικής θέσης όπλων και αισθητήρων
Επιπλέον εν πλω ρυθμίσεις προς αντιστάθμιση της απώλειας ευθυγράμμισης που επιφέρει η έκθεση του πλοίου στις φορτίσεις του κυματισμού λαμβάνει χώρα με τη διαδικασία του δυναμικού παραλληλισμού (dynamic alignment)

## Slide 7: Weapon System Setting Phases
Initial Alignment
Parallax
Underway Alignment
Weapon System Installment
Tilt

## Slide 8: WS Installment
Η αρχική εγκατάσταση των ΠΒ και λοιπών υπο-μονάδων του ΣΔΒ λαμβάνει χώρα όσο το πλοίο βρίσκεται στη δεξαμενή (dry dock)
Προκειμένου να μετρώνται από μια κοινή βάση αναφοράς, χρησιμοποιούνται:
  Για σκοπούς ευθυγράμμισης η center line του πλοίου
  Για σκοπούς παραλληλότητας επιπέδων η λεγόμενη κύρια πλάκα αναφοράς (MRP-Main Reference Plate)
Επιπρόσθετα, σε διάφορα σημεία επί των καταστρωμάτων εγκαθίστανται μεταλλικά σημάδια (benchmarks) των οποίων η θέση σε σχέση με την MRP και την Center Line μετράται με ακρίβεια και καταγράφεται στο Μητρώο του πλοίου.
Initial Alignment
Parallax
Underway Alignment
Weapon System Installment
Tilt

## Slide 9
CENTER LINE
MAIN REFERENCE PLANE
BENCHMARKS

## Slide 10: Static Alignment
Εκτελείται:
  Κατά την αρχική εγκατάσταση των όπλων-αισθητήρων (initial alignment)
  Μετά από μακρόχρονη παραμονή σε δεξαμενή (ΤΑΚ-ΠΕΑΚ*), λόγω στρέβλωσης των μετάλλων (deformation)
Το πλοίο πρέπει:
  να βρίσκεται σε κατάσταση φόρτου (Π/Χ- καύσιμα- έλαια, προσωπικό) και πλευστότητας όπως αυτήν που αναμένεται κατά τις εν πλω επιχειρήσεις, ώστε οι μεταλλικές επιφάνειες στις οποίες εδράζονται τα όπλα και οι αισθητήρες να υφίστανται τις ίδιες φορτίσεις όπως και σε αυτές.
  Να μην ακουμπάει σε καβαλέτα (τάκους) αλλά να επιπλέει
  Οι κάβοι που συγκρατούν το πλοίο να είναι χαλαροί
  Ο άνεμος να είναι είναι κάτω από τα όρια που θέτει ο κατασκευαστής ώστε το πλοίο να είναι κατά το δυνατόν ακίνητο
  Να μην γίνονται μετακινήσεις βαρών
ή “Alignment in Dry Dock”
Initial Alignment
Parallax
Underway Alignment
Weapon System Installment
Tilt
*Τακτική ακινησία- περιορισμένη ακινησία

## Slide 11
Φρεγάτα του ινδικού Ναυτικού σε δεξαμενή, φώτο αγνώστου φωτογράφου, διαθέσιμη διαδικτυακά στη διεύθυνση https://www.financialexpress.com/defence/new-dry-dock-of-indian-navy-why-they-are-essential-for-any-naval-force/1717166/

## Slide 12: Καθίζηση (tilt)
Κατά τον αρχικό παραλληλισμό ενός ΣΔΒ επιδιώκεται όπως τα επίπεδα επί των οποίων εδράζονται και περιστρέφονται τα επιμέρους υποσυστήματα αυτού (όπλα και αισθητήρες) είναι παράλληλα με ένα προσυμφωνημένο επίπεδο αναφοράς
Αναλόγως τον τύπο του πλοίου, αυτό το επίπεδο αναφοράς βρίσκεται είτε σε κεντρικό σημείο του πλοίου, οπότε καλείται πλάκα αναφοράς, είτε είναι καθεαυτό το επίπεδο περιστροφής ενός υποσυστήματος του ΣΔΒ (π.χ MiRADOR στις ΦΓ τ.S EMZ).
Στην πράξη δεν είναι εφικτή η απόλυτη παραλληλότητα. κι αν ακόμη αυτή επιτευχθεί αρχικά, φθίνει με την πάροδο του χρόνου και τις στρεβλώσεις των μεταλλικών επιφανειών του πλοίου λόγω μετασκευών, εκσυγχρονισμού, θαλασσοταραχής, γήρανσης μετάλλων κλπ.
Η γωνία που σχηματίζουν μεταξύ των τα μη παράλληλα επίπεδα των υποσυστημάτων με το επίπεδο αναφοράς καλείται «γωνία καθίζησης» ή απλά «καθίζηση». Για την ακρίβεια των πυρών είναι ιδιαίτερης σημασίας ο προσδιορισμός όχι μόνο της τιμής της, αλλά και της διόπτευσης στην οποία αντιστοιχεί αυτή η τιμή.
Initial Alignment
Parallax
Underway Alignment
Weapon System Installment
Tilt
ή roller path inclination

## Slide 13
CENTER LINE
MAIN REFERENCE PLANE
MAIN GUN ROTATION PLANE
SENSOR ROTATION PLANE

## Slide 14: Καθίζηση (tilt)
Ζλrandom tilt
φrandom tilt
Center Line
Ζλmax tilt
φmax tilt
Reference plane
Main Gun Rotation Plane
Το σημείο στο οποίο σημειώνεται tiltmax καλείται high point και βρίσκεται στην κάθετο της τομής των δυο επιπέδων (επίπεδο αναφοράς και επίπεδο ελέγχου)
Καθώς η τιμή του tilt μεταβάλλεται ημιτονοειδώς συναρτήσει της διόπτευσης, αυτή μπορεί να υπολογιστεί εύκολα εάν είναι γνωστή η διόπτευση της tiltmax και το μέτρο αυτής
Initial Alignment
Parallax
Underway Alignment
Weapon System Installment
Tilt
ή roller path inclination

## Slide 15: Καθίζηση (tilt)
Ζλrandom tilt
φrandom tilt
Center Line
Ζλmax tilt
φmax tilt
Reference Plane
ή roller path inclination
Tiltmax
Ζλtiltmax
Initial Alignment
Parallax
Underway Alignment
Weapon System Installment
Tilt
Zλ | TiltMAIN GUN | TiltMRP | Δ
000o | 6΄ | 9.4΄ | -3.4΄
030o | 12΄ | 14΄ | -12΄
060o | 16.2΄ | 16.2΄ | 0
090o | 18΄ | 16΄ | +2΄
120o | 16.2΄ | 12.8 | +3.4΄
150o | - | - | -
180o | - | - | -
210o | - | - | -
240o | 4.2΄ | 4.2΄ | 0΄
270o | 6΄ | 8΄ | -2΄
300o | 4.2΄ | 7.6΄ | -3.4΄
330o | 0΄ | 4΄ | -4΄

## Slide 16: Καθίζηση (tilt)
Polar Coordinates- 60o method |  |  |  | 
Train | Tilt | Train | Tilt | Tilt Difference
000o | -3.4΄ | 060o | 0 | -3.4΄
030o | -2΄ | 090o | +2 | -4
060o | 0 | 120o | +3.4’ | -3.4΄
090o | +2 | 150o | - | 
120o | +3.4’ | 180o | - | 
150o | - | 210o | - | 
Πηγή: Εξωτερική Βλητική
Αντχου Καρινιωτάκη, σελ 251-263
ή roller path inclination
Polar Coordinates- 180o method |  |  |  | 
Train | Tilt | Train | Tilt | Tilt Difference
000o | -3.4΄ | 180o | - | -
030o | -2΄ | 210o | - | -
060o | 0 | 240o | 0 | 0
090o | +2 | 270o | -2΄ | 4’
120o | +3.4΄ | 300o | -3.4΄ | 6.8΄
150o | - | 330o | -4΄ | -
Initial Alignment
Parallax
Underway Alignment
Weapon System Installment
Tilt

## Slide 17: Καθίζηση (tilt)
Όταν μετά την εγκατάσταση του ΠΒ/αισθητήρων, διαπιστωθούν σφάλματα καθίζησης, αυτά μπορούν να διορθωθούν
  Στα παλαιά συστήματα, με μηχανικό τρόπο: με ρυθμιστικούς κοχλίες ή μεταλλικά στεφάνια στη βάση του επίπεδου περιστροφής ελέγχου που μπορούν να μεταβάλλουν την γωνία σε μια διαδικασία που καλείται levelling
  Στα νεότερα συστήματα, ηλεκτρονικά, μέσω του τακτικού συστήματος: εδώ αφού υπολογιστεί το μέτρο και η διόπτευση στην οποία λαμβάνει χώρα η tiltmax , εισάγονται οι οικείες τιμές στο τακτικό σύστημα οπότε κατά την επίλυση του προβλήματος βολής, οι σχετικές γωνίες συνεκτιμώνται για την μετάδοση διαταγών στροφής/ύψωσης στο ΠΒ/αισθητήρα
Initial Alignment
Parallax
Underway Alignment
Weapon System Installment
Tilt
ή roller path inclination

## Slide 18: Παράλλαξη (parallax)
Initial Alignment
Parallax
Underway Alignment
Weapon System Installment
Tilt
Το γωνιακό σφάλμα στην παρακολούθηση ενός στόχου από το ΠΒ όταν ο στόχος παρακολουθείται από τους αισθητήρες του ΣΔΒ
Για μηδενικές βλητικές διορθώσεις και με απόλυτο παραλληλισμό, ο άξονας της κάννης του ΠΒ θα είναι παράλληλος με τη LOS
Για να καταστεί δυνατό η κάννη του ΠΒ να στρέψει προς τον στόχο, θα πρέπει να εκτραπεί από την κατεύθυνση παράλληλη με τον αισθητήρα εγκλωβισμού/παρακολούθησης και να συνυπολογίσει το (τριγωνομετρικό) γωνιακό σφάλμα που προκαλείται από την διαφορά θέσης μεταξύ όπλου και αισθητήρα
Διακρίνουμε:
  Οριζόντια παράλλαξη (horizontal parallax)
  Κατακόρυφη παράλλαξη (vertical parallax)

## Slide 19: Horizontal parallax
tgt
LOSdirector
LOFfwd gun
LOFaft gun
Οριζόντια παράλλαξη (ή σύγκλιση) καλείται το σφάλμα κατά διεύθυνση που οφείλεται στις - κατά το διάμηκες- διαφορετικές θέσεις ΠΒ και αισθητήρα εγκλωβισμού-παρακολούθησης
Επηρεάζεται από:
  Rgun-director
  Rtgt
  φelevation
Initial Alignment
Parallax
Underway Alignment
Weapon System Installment
Tilt

## Slide 20: Vertical Parallax
Κατακόρυφη παράλλαξη ή έγκλιση καλείται το σφάλμα καθ’ ύψωση που οφείλεται στις διαφορετικές κατά την έννοια της κατακορύφου θέσεις ΠΒ και αισθητήρα εγκλωβισμού-παρακολούθησης
Επηρεάζεται από:
  Rgun-director
  Rtgt
  φelevation
  Rgun-director
  Rtgt-director
  Rgun-director
  φgun-elevation
  φdirector-elevation
tgt
Initial Alignment
Parallax
Underway Alignment
Weapon System Installment
Tilt

## Slide 21: Underway Alignment
Initial Alignment
Parallax
Underway Alignment
Weapon System Installment
Tilt
Σκοπός του είναι ο μηδενισμός των σφαλμάτων που δημιουργούνται λόγω διαστολής/ συστολής των μεταλλικών επιφανειών έδρασης ΠΒ-αισθητήρων από τη θερμότητα της ημέρας/ ψύχος της νύχτας.
Εκτελείται με ταχέως κινούμενο στόχο επιφανείας, λίγο πριν τα πυρά (κατά προτεραιότητα Ε/Π ή ΤΠΚ )
Στον παραλληλισμό εν πλω (underway alignment) η παραλληλότητα των επιπέδων και η ορθή επίλυση του προβλήματος βολής ελέγχεται εν πλω με στόχο που κινείται (σσ. δυναμική κίνηση- βλ. και ”dynamic alignment”).
(dynamic alignment)

## Slide 22: Artillery firing sequence
B Μέρος

## Slide 23: Artillery Firing Sequence
Βολές Αποδοχής
Pre Action Calibration
PAC
Βολές Θέρμανσης κοίλου
Βολές Κανονισμού
Βολές καταστροφής

## Slide 24: Βολές Αποδοχής
Βολές που εκτελούνται:
  Μετά την αρχική εγκατάσταση ενός ΠΒ σε ένα νεοναυπηγηθέν πλοίο (καλούνται και πυρά στερέωσης)
  Μετά τον εκσυγχρονισμό του με νέα υποσυστήματα
  Μετά την αντικατάσταση μείζονων εξαρτημάτων/ υποσυστημάτων στο πλαίσιο αποκατάστασης βλάβης ή προγραμματισμένης συντήρησης μεγάλης κλίμακας
Σκοπός των πυρών αποδοχής είναι να πιστοποιηθεί ότι μετά την αρχική εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμό/ επισκευή του ΠΒ, η ακρίβειας των βολών παραμένει εντός των ορίων προκειμένου να γίνει αποδεκτή η παραλαβή της εν λόγω εργασίας
Ως διαδικασία, (οφείλει να) ακολουθεί εν γένει τα βήματα/στάδια του firing sequence:
  PAC
  βολές θέρμανσης κοίλου
  βολές κανονισμού
  βολές καταστροφής

## Slide 25: Pre Action Calibration
Βολές που εκτελούνται σε τυχαίο σημείο στη θάλασσα με σκοπό να προσδιορίσουν τις απαιτούμενες διορθώσεις σκόπευσης ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα σφάλματα κατά την εμπλοκή του ΠΒ με χρήση καναλιού πυρός FC) και να αυξηθεί η πιθανότητα προσβολής του στόχου με το πρώτο burst.
Τα εν λόγω σφάλματα προκαλούνται κυρίως από παράγοντες που δεν σχετίζονται με το πλοίο (projectile ballistics, meteo effects) και δευτερευόντως από σφάλματα καθίζησης ή/και παραλληλισμού
Οι διορθώσεις που προκύπτουν από βολές PAC surface εφαρμόζονται και για Ν. Βομβαρδισμό
(PAC)

## Slide 26: Pre Action Calibration
180o
270o
90o
000o
Διαδικασία:
  1. Επιλέγεται τυχαίο σημείο στη θάλασσα, σε θέση ώστε η LOFPAC να είναι +15ο από την εκτιμώμενη LOFTTGT και εισάγεται ψευδοστόχος. Σκοπός είναι οι βολές PAC να προσομοιάζουν κατά το δυνατόν τις βαλλιστικές και meteo συνθήκες* των επικείμενων πυρών στον πραγματικό στόχο
LOF
  2. Το τακτικό σύστημα επιλύει το πρόβλημα βολής για εμπλοκή με τον ψευδοστόχο και το ΠΒ λαμβάνει κατάλληλη στροφή και ύψωση
S 218
*Coriolis, Eotvos, Wind κλπ)
(PAC)

## Slide 27: Pre Action Calibration
(PAC)
Διαδικασία (συνέχεια):
  3. Εκτελείται μια αλληλουχία πυρών (fire burst όχι λιγότερο από 5 βολές ΤΣΠ)
  4. Οι πτώσεις (splashes) παρατηρούνται σε κατάλληλο ενδείκτη (PPI ή τύπου Β), και επιλέγονται/ απορρίπτονται
  4. Υπολογίζεται το ΜΣΠ
  (MPI) και εισάγεται στο τακτικό σύστημα ως διόρθωση, προκειμένου να συνυπολογιστεί στα επικείμενα πυρά

## Slide 28: Βολές Θέρμανσης Κοίλου
Σκοπός των βολών θέρμανσης κοίλου είναι η άνοδος και σταθεροποίηση της θκάννης στην επιθυμητή τιμή κατά τη διάρκεια των επικείμενων πυρών καταστροφής.

## Slide 29: Μεταβολή θκάνης χωρίς ψύξη
Thermistor position
5
6
3
1
2
4
1ST BURST
15 ROUNDS
2ND BURST
15 ROUNDS
3RD BURST
15 ROUNDS
FIRING START
FIRING END
FIRING START
COOLING START
TIME (MIN)
FIRING START
FIRING END
FIRING END
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
280
260
250
240
220
200
180
160
150
140
120
100
80
50
40
20
0
60
θ (οC)
Πηγή: 76/62 OTO COMPACT IROF GUN MOUNT VOL. I

## Slide 30
Thermistor position
5
6
3
1
2
4
Μεταβολή θκάνης με ψύξη
1ST BURST
15 ROUNDS
2ND BURST
15 ROUNDS
3RD BURST
15 ROUNDS
FIRING START
FIRING END
FIRING START
COOLING START
TIME (MIN)
FIRING START
FIRING END
FIRING END
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
280
260
250
240
220
200
180
160
150
140
120
100
80
50
40
20
0
60
θ (οC)
Πηγή: 76/62 OTO COMPACT IROF GUN MOUNT VOL. I

## Slide 31: Ερμηνεία διαγραμμάτων
Παρατηρώντας τις καμπύλες, διαπιστώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ριπής (firing burst ή απλώς burst) των 15 βλημάτων η αύξηση της θερμοκρασίας είναι γραμμική οπότε το κάθε βλήμα συνεισφέρει σε αυτήν σχεδόν ισόποσα.
Επιπλέον, η θκάνης κατά το burst, είναι υψηλότερη στην μπάλα εκδίωξης αερίων απ’ ότι στο στόμιο. Αυτό συμβαίνει διότι η ικανότητα θερμικής απαγωγής του νερού ψύξεως στην έναρξη των αυλακώσεων είναι καλύτερη σε σχέση με το άκρο της κάνης (φλογοκρύπτη), καθώς στην έναρξη αυτών έχει μεγαλύτερη Δθ σε σχέση με το μέταλλο της κάνης.
Thermistor position
1

## Slide 32: Βολές Κανονισμού
Αλληλουχία bursts (ιδανικά bursts των 10-20 βλημάτων) για την εύρεση απόκλισης του ΜΣΠ από το στόχο
Όσο λιγότερα bursts κανονισμού χρειάζονται για να μεταφέρουμε το ΜΣΠ ΕΠΙ του στόχου (εντός Reffective), τόσο γρηγορότερα μπορούμε να εκκινήσουμε τις βολές καταστροφής
180o
270o
90o
000o
LOF

## Slide 33: Βολές Καταστροφής
Οι βολές που αποσκοπούν στην καταστροφή/ εξουδετέρωση/ αδρανοποίηση ενός στόχου
Ιδανικά, έχουν ΜΣΠ επί του στόχου (εντός Reffective) και πολύ υψηλή συγκέντρωση (χαμηλη διασπορά)
180o
270o
90o
000o
LOF