## Slide 1: ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΞΗ 8
Είδη και Μέθοδοι Πυρών
Αντιπλοίαρχος Χ. Μενύχτας ΠΝ
B.Sc, MAIR, M.Sc, LL.B, MADS

## Slide 2: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
Εισαγωγή-Τυπολογία βολών
Βολή Α/Ε (αντί επιφανείας)
  Direct aiming
  Throw off firing
Βολή Α/Α (αντί αεροπορική)
Ν. Βομβαρδισμός
  Άμεσος
  Έμμεσος
  Τυφλός
Βολή Φωτιστικών Βλημάτων
  Φωτισμός στόχων ξηράς
  Φωτισμός στόχων επιφανείας
  SAR
Ομοβροντία των 2 τρίδυμων ΠΒ 16in του USS New Jersey κατά στόχων στο Kaesong, Korea, την 1 Ιαν 1953, φώτο από το USN Defense Imagery, με photo VIRIN 80-G-433953/HN-SN-98-07219

## Slide 3: Learning Objectives
Μελετώντας αυτή την ενότητα, θα είστε ικανοί να:
Αναγνωρίσετε τις εφαρμογές και τα είδη βολής του ναυτικού ΠΒ
Κατανοήσετε τις κύριες μεθόδους βολής
Επιλέγετε την κατάλληλη μέθοδο βολής ανάλογα με το είδος του στόχου, την τακτική κατάσταση και τη γεωμετρία βολής

## Slide 4: Εισαγωγή
Το Πρόβλημα της Πυροβολικής
«Τι στροφή και ύψωση πρέπει να λάβει το ΠΒ ώστε το βλήμα που θα εξέλθει από αυτό με ταχύτητα Vo να πέσει ΕΠΙ στόχου που βρίσκεται σε διόπτευση Αζλ XXXo και απόσταση Rfiring XXXXyds»

## Slide 5: Τυπολογία βολής ΠΒ
Το βασικό πρόβλημα το οποίο καλείται να επιλύσει η Πυροβολική είναι ποια η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στραφεί ένα ΠΒ ώστε το βλήμα το οποίο θα βάλλει να μπορέσει να πετύχει το στόχο.
Η διατύπωση του προβλήματος, καταδεικνύει διάφορες πιθανές περιπτώσεις, όπως πχ. όταν ο στόχος ευρίσκεται στην επιφάνεια της θάλασσας (στόχος επιφανείας) ή στον αέρα, όταν ο στόχος είναι κινητός, όταν ο στόχος είναι αντιληπτός από το βάλλον πλοίο, ή όχι λόγω πχ. παρεμβολής φυσικών εμποδίων κλπ. Στην πράξη λοιπόν το πρόβλημα της πυροβολικής είναι δυνατό να παρουσιαστεί με διάφορες παραλλαγές οι οποίες μπορούν εν γένει να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες τέσσερις (4) κύριες κατηγορίες βολής:
  Βολή Α/Ε
  Βολής Α/Α
  Βολή Ν. Βομβαρδισμού
  Βολή Φωτιστικών Βλημάτων

## Slide 6: Βολή Α/Ε
Brntgt
Brnrel
φelevation
Rng
Η βολή ΠΒ πολεμικού πλοίου εναντίον στόχου επιφανείας.
Γίνεται με ανάθεση (assignment) του ΠΒ στον αισθητήρα ο οποίος παρακολουθεί το στόχο

## Slide 7: Βολή Α/Ε
0
0
Brntgt
Brnrel
φelevation
Rng
WM-25
Το τακτικό σύστημα υπολογίζει την απαιτούμενη στροφή και ύψωση του ΠΒ, και στρέφει-υψώνει το ΠΒ προς το σημείο στο οποίο αναμένεται το βλήμα να πλήξει το στόχο (predicted hitting point-PHP).
Για τις συνήθεις Rfiring (≅10kyds) & ταχύτητες των ναυτικών μονάδων, ο ToF του βλήματος είναι τέτοιος που το PHP βρίσκεται πολύ κοντά στην παρούσα θέση του στόχου.

## Slide 8: Βολή Α/Ε
Εκτελείται για προειδοποίηση, ή/και εκφοβισμό στόχου επιφανείας.
Μετά τον εγκλωβισμό του στόχου (FC radar/ ή H/Ο) και την ενεργοποίηση της επιλογής throw off, η LOF εκτρέπεται κατά συγκεκριμένη γωνία ΔΕ ή ΑΡ του στόχου, ώστε οι βολές μας να να μην σημειωθούν επ’ αυτού αλλά (συνήθως ) πρώραθεν του
(throw off)
φelevation
Ζλ
Brntgt
Rng
Brnrel
Φthrow-off

## Slide 9: Βολή Α/Ε
φelevation
Ζλ
Brntgt
Rng
Brnrel
Φthrow-off
S 1234
(throw off)
080

## Slide 10: Βολή Α/Ε
S 1234
#
(throw off)

## Slide 11: Βολή Α/A (tracked tgt)
Κατά στόχων αέρος (κυρίως Κ/Β).
Λόγω της υψηλής ταχύτητας του στόχου και του μικρού του RCS, ο εγκλωβισμός λαμβάνει χώρα σε σχετικά μικρές Rfiring (<6000yds) στις οποίες η τροχιά των βολών ΠΒ είναι σχεδόν ευθυτενής.
Brnrel
φelevation
045
6500
235
825.24
125
A 2304
Brntgt

## Slide 12: Βολή Α/A (non tracked tgt)
Εάν δεν καταστεί εφικτός ο εγκλωβισμός του στόχου, εισάγεται ψευδοστόχος στη διεύθυνση της απειλής (hgt 50ft & Rng 6000yds) και βάλλεται ταχύ συνεχές πυρ για δημιουργία ομπρέλας προστασίας.
045
6000
235
825.24
50
A 2304
  tgthght

## Slide 13: Engaging with air tgt (will be engageable)

## Slide 14: Engaging with air tgt (engageable)

## Slide 15: Ν. Βομβαρδισμός
Η βολή ΠΒ πολεμικού πλοίου εναντίον στόχου στην ξηρά κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) προς υποστήριξη χερσαίων δυνάμεων/επιχειρήσεων.
Ενδεικτικοί στόχοι: εχθρικές εγκαταστάσεις, οχυρωματικά έργα, αυτοκινούμενα οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, δρόμοι, γέφυρες κλπ.
Πολλές φορές, το αίτημα για Ν. Βομβαρδισμό υποβάλλεται μέσω κατάλληλου δικτύου από στρατεύματα στην ξηρά. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την μετατροπή των στρατιωτικών συντεταγμένων (Χ, Υ) σε ναυτικές (φ, λ) (για τις μονάδες που δεν υποστηρίζουν αμφότερα τα συστήματα συντεταγμένων)
Ανάλογα με την τακτική που τον επιβάλλει, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, την μέθοδο διεύθυνσης της βολής και τον τύπο της βολής, διακρίνουμε διαφορετικούς τύπους Ν. Βομβαρδισμού

## Slide 16: Τυπολογία Ν. Βομβαρδισμού
Εγγύς υποστήριξης (close fire support): για στόχους που θεωρούνται άμεση και σοβαρή απειλή λόγω γειτνιάσεως με φίλιες μονάδες
Μακράς υποστήριξης (deep fire support): για στόχους μακράν των υποστηριζόμενων μονάδων
Προπαρασκευαστικά πυρά (prep. fire): εναντίον προκαθορισμένων στόχων προ εκδήλωσης αποβατικής ενέργειας ή χερσαίας επιχείρησης για εξουδετέρωσή των
Αντιπερισπασμού (counter fire)
Προκαθορισμένα (scheduled fire): εναντίον προκαθορισμένων στόχων σε προκαθορισμένο στόχο
Εν τη αιτήσει (call fire) : κατόπιν αιτήσεως των υποστηριζόμενων τμημάτων
Πυρά ευκαιρίας (opportunity fire): εναντίον ευκαιριακά παρουσιαζόμενων στόχων χωρίς να υπάρχει προσχεδιασμός ή αίτηση προσβολής των
Αναγνωρίσεως (reconnaissance fire): κατά περιοχής στην οποία εκτιμάται ότι βρίσκονται στόχοι υπό τεχνητή ή φυσική κάλυψη
Καταστολής Α/Α δράσεως (suppression fire): εναντίον του Α/Α εχθρικού δυναμικού
ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

## Slide 17: Τυπολογία Ν. Βομβαρδισμού
Καταστροφής (destruction fire): ευνόητο
Εξουδετέρωσης (neutralization fire): για την αδρανοποίηση στόχων προκειμένου αυτοί να απωλέσουν δυνατότητα μάχης
Παρενοχλήσεως (harassment fire): για καταπόνηση-στέρηση δυνατότητας ανάπαυσης-παρεμπόδιση κινήσεων- εκφοβισμό πτώση ηθικού κλπ
Απαγορεύσεως (interdiction fire): προς απαγόρευση εχθρικής ενέργειας (μετακίνηση, χρήση γέφυρας κλπ)
Φωτισμού (illumination fire): για φωτισμό εχθρικών τμημάτων προκειμένου να εντοπιστεί η θέση/ σύνθεση/ δύναμη/ κινήσεις των
ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

## Slide 18: Τυπολογία Ν. Βομβαρδισμού
ΒΑΣΕΙ ΜΕΘΟΔΟΥ
Άμεσος (direct fire): εναντίον στόχων ξηράς των οποίων η θέση μπορεί να υποδειχθεί στο τακτικό σύστημα (tracker camera ή TDS)
Έμμεσος (indirect fire): εναντίον στόχου ξηράς που δεν μπορεί να παρακολουθηθεί από τους αισθητήρες του πλοίου, αλλά η θέση του μπορεί να προσδιοριστεί ανυσματικά σε σχέση με ένα βοηθητικό σημείο (auxiliary point) το οποίο μπορεί να παρακολουθηθεί/ εγκλωβιστεί.
Τυφλός (indirect fire): εναντίον στόχων των οποίων η θέση δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τους αισθητήρες του πλοίου

## Slide 19: Άμεσος Βομβαρδισμός
Υπόδειξη θέσης από camera ή TDS (βλ. tracker)
Χειροκίνητη εισαγωγή ύψους
Αυτόματη επίλυση προβλήματος βολής
Brntrue
Rng
ROG
Brnrel
Hght

## Slide 20: Άμεσος Βομβαρδισμός
TDS- Target Designation Sights- TV tracker Camera
Sagem ‘s TDS 90 Optronic Target Designation sights επί φρεγάτας κλάσης La Fayette, φωτό διαθέσιμη διαδικτυακά στη διεύθυνση: https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2017/04/10/la-fayette-class-frigate/. Προσέξτε το radar Castor IIJ με ενσωματωμένη την tv camera
Κάτοψη TDS από Φ/Γ τ. S EMZ
Εικόνα (ενδεικτική) από camera TV tracker

## Slide 21: TDS & TV Tracker units

## Slide 22: TDS & TV Tracker units

## Slide 23: Έμμεσος Βομβαρδισμός
Ο στόχος ξηράς δεν μπορεί να παρακολουθηθεί από τους αισθητήρες του πλοίου
Η θέση του προσδιορίζεται ανυσματικά σε σχέση με ένα βοηθητικό σημείο (auxiliary point) το οποίο μπορεί να παρακολουθηθεί/ εγκλωβιστεί.
RngNGS target
BrnNGS target
Brntarget offset
Hght
Rng Target offset

## Slide 24: Τυφλός Βομβαρδισμός
Η θέση του στόχου δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τους αισθητήρες του πλοίου, οπότε λαμβάνει χώρα γεωγραφικός προσδιορισμός
  Geo (γεωγραφικό μήκος και πλάτος- φ και λ)
  UTM (στρατιωτικές συντεταγμένες. Χ και Υ)
Προϋποθέτει:
  Άριστη γεωγραφία πλοίου
  Σωστή ανάγνωση χάρτη (ναυτικού ή στρατιωτικού)
Brntrue
Rng
ROG
Brnrel
Hght

## Slide 25: Τυφλός Βομβαρδισμός

## Slide 26: Ναυτικός vs Στρατιωτικός Χάρτης

## Slide 27: Ν. Βομβαρδισμός Εισαγωγή διορθώσεων
Στις περιπτώσεις που οι βολές του Ν. Βομβαρδισμού είναι ορατές, η αξιολόγησή των και εισαγωγή των απαραίτητων διορθώσεων για μεταφορά του ΜΣΠ προς το στόχο γίνεται από την ομάδα ελέγχου πυρών στο ΚΕΠΙΧ.
Όταν, όμως δεν δύναται να αποκατασταθεί LOS με το στόχο, οι διορθώσεις εισάγονται μετά από feedback από παρατηρητή επί ξηράς, συνήθως στέλεχος του ΣΞ.
Ο παρατηρητής των πυρών, ο οποίος πολλές φορές είναι το πρόσωπο που αιτείται εξαρχής τα πυρά, αφού παρατηρήσει τις πτώσεις των βολών, αναφέρει από κατάλληλο ασύρματο δίκτυο τη σχετική θέση του ΜΣΠ των πτώσεων ως προς το στόχο.
Η ομάδα ελέγχου πυρός στο ΚΕΠΙΧ του πλοίου, ανάγει την αναφερθείσα παρατήρηση σε διόρθωση, και επαναλαμβάνει τα πυρά
Οι διαδικασίες συνεργασίας και αναφορών μεταξύ παρατηρητού επί ξηράς και βάλλοντος πλοίου περιγράφονται στο ΕΕ 8-21.

## Slide 28: Ν. Βομβαρδισμός Εισαγωγή διορθώσεων
Με ορατό το στόχο
Με αναφορά παρατηρητή

## Slide 30: Βολή φωτιστικών βλημάτων
Χρήσεις:
  Για φωτισμό στόχου (αναγνώριση, παρατήρηση, διαπίστωση αποτελεσμάτων πρότερων βολών, πρόκληση)
  Για φωτισμό θαλάσσιας περιοχής (περιπτώσεις SAR)
  Για φωτισμό περιοχής επί ξηράς (αποκάλυψη εχθρικών θέσεων, κινήσεων κλπ)
  Για συνθηματική επικοινωνία με φίλιες μονάδες
Για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα φωτισμού, η έναυση του φωτιστικού πρέπει να λάβει χώρα σε ορισμένη θέση (rng-hght) σχετικά με τον στόχο, κατά τρόπο ώστε ο στόχος να βρίσκεται μεταξύ πλοίου και φωτιστικού
Η ιδιαιτερότητα στην επίλυση του προβλήματος βολής φωτιστικών έγκειται στην αδυναμία εκτέλεσης απευθείας μέτρησης των στοιχείων θέσεως του επιθυμητού σημείου αφής. Στα σύγχρονα τακτικά συστήματα, το ζήτημα αντιπαρέρχεται με εισαγωγή του επιθυμητού σημείου (Bng-Rng-Hght) σε κατάλληλο παράθυρο
Εάν υφίστανται ξεχωριστοί πίνακες βολής για φωτιστικά βλήματα, η γωνία ύψωσης που υπολογίζει το τακτικό σύστημα για το επιθυμητό Rng-Hght πρέπει να διασταυρώνεται/ελέγχεται με αυτούς

## Slide 31: Βολή φωτιστικών βλημάτων
Brntrue
ROG
Brnrel
Hght
Rng

## Slide 32: Βολή φωτιστικών βλημάτων (SAR)
Brntrue
Brnrel
Hght
Rng
ROG

## Slide 33: Fire Control Operation Phases
Tracking LOS acquisition
LOF Calculation
Gun/Launcher positioning
Guidance (missiles)
Evaluation

## Slide 34: Συζήτηση