## Slide 1: Μία πέτρα και ένα πλοίο «ρίχνονται» στη θάλασσα.
Γιατί μία πέτρα 1 κιλού που ρίχνεται στη θάλασσα βυθίζεται, ενώ ένα πλοίο βάρους 10.000 τόνων επιπλέει;

## Slide 2: Μία πέτρα και ένα πλοίο «ρίχνονται» στη θάλασσα.
Γιατί μία πέτρα 1 κιλού που ρίχνεται στη θάλασσα βυθίζεται,
ενώ ένα πλοίο βάρους 10.000 τόνων επιπλέει;

## Slide 3: Γιατί τα πλοία επιπλέουν; Από τον Νεύτωνα στον Αρχιμήδη
Μοντελοποιώντας τις κατανεμημένες δυνάμεις
που δέχονται τα πλοία ως σημειακές φορτίσεις
Ναυπηγία – ΝΔ ΙV (Μαχ) 8ο Εξάμηνο

## Slide 4: Γιατί τα πλοία επιπλέουν; Από τον Νεύτωνα στον Αρχιμήδη.
1 Οι δυνάμεις που δέχεται ένα σώμα βυθισμένο σε υγρό
Περιγραφή Βάρους και Άντωσης
2 Η αρχή του Αρχιμήδη
Πώς συνδέεται το βάρος με το βυθισμένο όγκο
3 Πότε ένα σώμα επιπλέει;
Άντωση και μέση πυκνότητα

## Slide 5: Γιατί τα πλοία επιπλέουν; Από τον Νεύτωνα στον Αρχιμήδη.
1 Οι δυνάμεις που δέχεται ένα σώμα βυθισμένο σε υγρό
Περιγραφή Βάρους και Άντωσης
2 Η αρχή του Αρχιμήδη
Πώς συνδέεται το βάρος με το βυθισμένο όγκο
3 Πότε ένα σώμα επιπλέει;
Άντωση και μέση πυκνότητα

## Slide 6: Οι δυνάμεις που ασκούνται σε σώμα βυθισμένο στη θάλασσα:

## Slide 7: Οι δυνάμεις που ασκούνται σε σώμα βυθισμένο στη θάλασσα:
Βάρος Άντωση
Δύναμη πεδιακή (οφείλεται Δύναμη πίεσης (οφείλεται στην
στο βαρυτικό πεδίο της Γης) πίεση από το περιβάλλον υγρό)
Από τη μάζα του σώματος Από το υγρό και τον
βυθισμένο όγκο
Κέντρο βάρους Κέντρο άντωσης

## Slide 8: Οι δυνάμεις που ασκούνται σε σώμα βυθισμένο στη θάλασσα:
Βάρος Άντωση
Δύναμη πεδιακή (οφείλεται Δύναμη πίεσης (οφείλεται στην
στο βαρυτικό πεδίο της Γης) πίεση από το περιβάλλον υγρό)
Από τη μάζα του σώματος Από το υγρό και τον
βυθισμένο όγκο
Κέντρο βάρους Κέντρο άντωσης
Πού οφείλεται;
Από τι εξαρτάται;
Πώς υπολογίζεται;
Πού εφαρμόζεται;

## Slide 9: Οι δυνάμεις που ασκούνται σε σώμα βυθισμένο στη θάλασσα:
Βάρος Άντωση
Δύναμη πεδιακή (οφείλεται Δύναμη πίεσης (οφείλεται στην
στο βαρυτικό πεδίο της Γης) πίεση από το περιβάλλον υγρό)
Από τη μάζα του σώματος Από το υγρό και τον
βυθισμένο όγκο
Κέντρο βάρους Κέντρο άντωσης
Πού οφείλεται;
Από τι εξαρτάται;
Πώς υπολογίζεται;
Πού εφαρμόζεται;

## Slide 10: Οι δυνάμεις που ασκούνται σε σώμα βυθισμένο στη θάλασσα:
Βάρος Άντωση
Δύναμη πεδιακή (οφείλεται Δύναμη πίεσης (οφείλεται στην
στο βαρυτικό πεδίο της Γης) πίεση από το περιβάλλον υγρό)
Από τη μάζα του σώματος Από το υγρό και τον
βυθισμένο όγκο
Κέντρο βάρους Κέντρο άντωσης
Πού οφείλεται;
Από τι εξαρτάται;
Πώς υπολογίζεται;
Πού εφαρμόζεται;

## Slide 11: Οι δυνάμεις που ασκούνται σε σώμα βυθισμένο στη θάλασσα:
Βάρος Άντωση
Δύναμη πεδιακή (οφείλεται Δύναμη πίεσης (οφείλεται στην
στο βαρυτικό πεδίο της Γης) πίεση από το περιβάλλον υγρό)
Από τη μάζα του σώματος Από το υγρό και τον
βυθισμένο όγκο
Κέντρο βάρους Κέντρο άντωσης
Πού οφείλεται;
Από τι εξαρτάται;
Πώς υπολογίζεται;
Πού εφαρμόζεται;

## Slide 12: Οι δυνάμεις που ασκούνται σε σώμα βυθισμένο στη θάλασσα:
Βάρος Άντωση
Δύναμη πεδιακή (οφείλεται Δύναμη πίεσης (οφείλεται στην
στο βαρυτικό πεδίο της Γης) πίεση από το περιβάλλον υγρό)
Από τη μάζα του σώματος Από το υγρό και τον
βυθισμένο όγκο
Κέντρο βάρους Κέντρο άντωσης
Πού οφείλεται;
Από τι εξαρτάται;
Πώς υπολογίζεται;
Πού εφαρμόζεται;

## Slide 13: Οι δυνάμεις που ασκούνται σε σώμα βυθισμένο στη θάλασσα:
Βάρος Άντωση
Δύναμη πεδιακή (οφείλεται Δύναμη πίεσης (οφείλεται στην
στο βαρυτικό πεδίο της Γης) πίεση από το περιβάλλον υγρό)
Από τη μάζα του σώματος Από το υγρό και τον
βυθισμένο όγκο
Κέντρο βάρους Κέντρο άντωσης
Πού οφείλεται;
Από τι εξαρτάται;
Πώς υπολογίζεται;
Πού εφαρμόζεται;

## Slide 14: Πώς υπολογίζεται το βάρος ενός πλοίου;
Συνολικό βάρος = Μόνιμο βάρος + Πρόσθετο βάρος
Steel Weight (WST)
Outfit Weight (WOT)
Machinery Weight (WM)
Weight Margin (R)

## Slide 15: Πώς υπολογίζεται το βάρος ενός πλοίου;
Συνολικό βάρος = Μόνιμο βάρος + Πρόσθετο βάρος
Steel Weight (WST)
Outfit Weight (WOT)
Machinery Weight (WM)
Weight Margin (R)

## Slide 16: Πώς υπολογίζεται το βάρος ενός πλοίου;
Συνολικό βάρος = Μόνιμο βάρος + Πρόσθετο βάρος
Steel Weight (WST)
Outfit Weight (WOT)
Machinery Weight (WM)
Weight Margin (R)
Light Ship Displacement

## Slide 17: Πώς υπολογίζεται το βάρος ενός πλοίου;
Συνολικό βάρος = Μόνιμο βάρος + Πρόσθετο βάρος
Payload (WLO)
Fuel Weight (WF)
Provision Weight (WPR)
Crew Weight (WCR)
Ballast Water (BL)

## Slide 18: Πώς υπολογίζεται το βάρος ενός πλοίου;
Συνολικό βάρος = Μόνιμο βάρος + Πρόσθετο βάρος
Payload (WLO)
Fuel Weight (WF)
Provision Weight (WPR)
Crew Weight (WCR)
Ballast Water (BL)
Deadweight (DWT)

## Slide 19: Οι μονάδες (μάζας και) βάρους που συναντάμε στη ναυπηγία:
Μονάδες Μάζας:
1 [tonne] = 1000 [kg]
1 [lbm] = 0,454 [kg]

## Slide 20: Οι μονάδες (μάζας και) βάρους που συναντάμε στη ναυπηγία:
Μονάδες Μάζας:
1 [tonne] = 1000 [kg]
1 [lbm] = 0,454 [kg]
Μονάδες Βάρους (δύναμης):
1 [Ν] = 1 [kg m/sec2]
1 [lbf] = 4,448 [N]

## Slide 21: Οι μονάδες (μάζας και) βάρους που συναντάμε στη ναυπηγία:
Μονάδες Μάζας:
1 [tonne] = 1000 [kg]
1 [lbm] = 0,454 [kg]
Μονάδες Βάρους (δύναμης):
1 [Ν] = 1 [kg m/sec2]
1 [lbf] = 4,448 [N]
1 [MT] = 9806,7 [N]
1 [LT] = 2240 [lbf] = 1,016 [MT]
metric ton
long ton

## Slide 22: Οι δυνάμεις που ασκούνται σε σώμα βυθισμένο στη θάλασσα:
Βάρος Άντωση
Δύναμη πεδιακή (οφείλεται Δύναμη πίεσης (οφείλεται στην
στο βαρυτικό πεδίο της Γης) πίεση από το περιβάλλον υγρό)
Από τη μάζα του σώματος Από το υγρό και τον
βυθισμένο όγκο
Κέντρο βάρους Κέντρο άντωσης
Πού οφείλεται;
Από τι εξαρτάται;
Πώς υπολογίζεται;
Πού εφαρμόζεται;

## Slide 23: Πού είναι το κέντρο βάρους ενός σώματος;
1 Για ομογενή σώματα, το κέντρο βάρους
ταυτίζεται με το γεωμετρικό κέντρο τους.

## Slide 24: Πού είναι το κέντρο βάρους ενός σώματος;
1 Για ομογενή σώματα, το κέντρο βάρους
ταυτίζεται με το γεωμετρικό κέντρο τους.

## Slide 25: Πού είναι το κέντρο βάρους ενός σώματος;
1 Για ομογενή σώματα, το κέντρο βάρους
ταυτίζεται με το γεωμετρικό κέντρο τους.
G

## Slide 26: Πού είναι το κέντρο βάρους ενός σώματος;
1 Για ομογενή σώματα, το κέντρο βάρους
ταυτίζεται με το γεωμετρικό κέντρο τους.

## Slide 27: Πού είναι το κέντρο βάρους ενός σώματος;
1 Για ομογενή σώματα, το κέντρο βάρους
ταυτίζεται με το γεωμετρικό κέντρο τους.
G
Το κέντρο βάρους
ΔΕΝ είναι υλικό σημείο !

## Slide 28: Πού είναι το κέντρο βάρους ενός σώματος;
1 Για ομογενή σώματα, το κέντρο βάρους
ταυτίζεται με το γεωμετρικό κέντρο τους.
2 Για μη ομογενή σώματα (ή για συστήματα σωμάτων),
το κέντρο βάρους υπολογίζεται με χρήση του θεωρήματος ροπών μεταφοράς.

## Slide 29: Πού είναι το κέντρο βάρους ενός σώματος;
1 Για ομογενή σώματα, το κέντρο βάρους
ταυτίζεται με το γεωμετρικό κέντρο τους.
2 Για μη ομογενή σώματα (ή για συστήματα σωμάτων),
το κέντρο βάρους υπολογίζεται με χρήση του θεωρήματος ροπών μεταφοράς.
Σε μία διάσταση (π.χ. άξονας x):

## Slide 30: Εφαρμογή του θεωρήματος ροπών μεταφοράς:
Wship
Gship (xship , zship)

## Slide 31: Εφαρμογή του θεωρήματος ροπών μεταφοράς:
Gcont (xcont , zcont)
wcont
Wship
Gship (xship , zship)
Σε πλοίο βάρους Wship τοπο-θετείται container βάρους wcont.
Βρείτε το νέο κέντρο βάρους του συστήματος.

## Slide 32: Εφαρμογή του θεωρήματος ροπών μεταφοράς:
Gcont (xcont , zcont)
wcont
Wship
Gship (xship , zship)
Σε πλοίο βάρους Wship τοπο-θετείται container βάρους wcont.
Βρείτε το νέο κέντρο βάρους του συστήματος.

## Slide 33: Εφαρμογή του θεωρήματος ροπών μεταφοράς:
Gcont (xcont , zcont)
wcont
Wship
z
x
Gship (xship , zship)
Σε πλοίο βάρους Wship τοπο-θετείται container βάρους wcont.
Βρείτε το νέο κέντρο βάρους του συστήματος.

## Slide 34: Εφαρμογή του θεωρήματος ροπών μεταφοράς:
Gcont (xcont , zcont)
wcont
Wship
z
x
Gship (xship , zship)
Σε πλοίο βάρους Wship τοπο-θετείται container βάρους wcont.
Βρείτε το νέο κέντρο βάρους του συστήματος.

## Slide 35: Εφαρμογή του θεωρήματος ροπών μεταφοράς:
Gcont (xcont , zcont)
wcont
Wship
z
x
Gship (xship , zship)
+
Σε πλοίο βάρους Wship τοπο-θετείται container βάρους wcont.
Βρείτε το νέο κέντρο βάρους του συστήματος.

## Slide 36: Εφαρμογή του θεωρήματος ροπών μεταφοράς:
Gcont (xcont , zcont)
wcont
Wship
z
x
Gship (xship , zship)
+
+
Σε πλοίο βάρους Wship τοπο-θετείται container βάρους wcont.
Βρείτε το νέο κέντρο βάρους του συστήματος.

## Slide 37: Εφαρμογή του θεωρήματος ροπών μεταφοράς:
Gcont (xcont , zcont)
wcont
Wship
z
x
Gship (xship , zship)
+
+
Σε πλοίο βάρους Wship τοπο-θετείται container βάρους wcont.
Βρείτε το νέο κέντρο βάρους του συστήματος.

## Slide 38: Εφαρμογή του θεωρήματος ροπών μεταφοράς:
Gcont (xcont , zcont)
wcont
Wship
z
x
Gship (xship , zship)
+
+
Σε πλοίο βάρους Wship τοπο-θετείται container βάρους wcont.
Βρείτε το νέο κέντρο βάρους του συστήματος.

## Slide 39: Εφαρμογή του θεωρήματος ροπών μεταφοράς:
z
x
+
+
Wnew
Gnew (xnew , znew)
Σε πλοίο βάρους Wship τοπο-θετείται container βάρους wcont.
Βρείτε το νέο κέντρο βάρους του συστήματος.

## Slide 40: Μία δεύτερη εφαρμογή: αφαίρεση βάρους
w
Δαρχ
Υπολογισμός κατακόρυφης μετακίνησης κέντρου βάρους μετά από αφαίρεση βάρους:
Gαρχ
Κ
g

## Slide 41: Μία δεύτερη εφαρμογή: αφαίρεση βάρους
Ποια είναι η κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους του πλοίου μετά την αφαίρεση του φορτίου w;
w
Δαρχ
y
z
Gαρχ
Κ
g

## Slide 42: Μία δεύτερη εφαρμογή: αφαίρεση βάρους
Δτελ
Ποια είναι η κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους του πλοίου μετά την αφαίρεση του φορτίου w;
Αφαιρώντας το βάρος w από τη θέση που φαίνεται στο σχήμα, έχουμε:
y
z
Gαρχ
Κ
g

## Slide 43: Μία δεύτερη εφαρμογή: αφαίρεση βάρους
Ποια είναι η κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους του πλοίου μετά την αφαίρεση του φορτίου w;
Αφαιρώντας το βάρος w από τη θέση που φαίνεται στο σχήμα, έχουμε:
Το κέντρο βάρους θα μετακινηθεί προς τα κάτω.
Δτελ
y
z
Gτελ
Gαρχ
Κ
g

## Slide 44: Μία δεύτερη εφαρμογή: αφαίρεση βάρους
Ποια είναι η κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους του πλοίου μετά την αφαίρεση του φορτίου w;
Αφαιρώντας το βάρος w από τη θέση που φαίνεται στο σχήμα, έχουμε:
Το κέντρο βάρους θα μετακινηθεί προς τα κάτω.
Θεώρημα ροπών ως προς τον άξονα y:
Gτελ
Δτελ
y
z
Gαρχ
Κ
g

## Slide 45: Μία δεύτερη εφαρμογή: αφαίρεση βάρους
Ποια είναι η κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους του πλοίου μετά την αφαίρεση του φορτίου w;
Αφαιρώντας το βάρος w από τη θέση που φαίνεται στο σχήμα, έχουμε:
Το κέντρο βάρους θα μετακινηθεί προς τα κάτω.
Θεώρημα ροπών ως προς τον άξονα y:
Δτελ
y
z
Gτελ
Gαρχ
Κ
g

## Slide 46: Γιατί τα πλοία επιπλέουν; Από τον Νεύτωνα στον Αρχιμήδη
Μοντελοποιώντας τις κατανεμημένες δυνάμεις
που δέχονται τα πλοία ως σημειακές φορτίσεις
Ναυπηγία – ΝΔ ΙV (Μαχ) 8ο Εξάμηνο