## Slide 1
© 2012 Pearson Education. Upper Saddle River, NJ, 07458.
Electronic Devices, 9th edition All rights reserved.
Thomas L. Floyd
Electronic Devices
Ninth Edition
Floyd
Διόδος Zener

## Slide 2: Βιβλιογραφία -Xρήσιμες σελίδες
https://electronicspost.com/solved-problems-on-zener-diode/

## Slide 3
Η δίοδος Ζener(The Zener Diode)
Είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί στην περιοχή κατάρρευσης εκεί που δεν επιτρέπεται να λειτουργεί μια συνηθισμένη δίοδος.
Ιδανικά, στην περιοχή κατάρρευσης η τάση Ζener είναι σταθερή και αυτό την κάνει ιδανική σαν σταθεροποιητή ή ταση σαν τάση αναφοράς.

## Slide 4
Λειτουργία της δίοδου Zener:
Συμβαίνει στη Zener σε χαμηλές ανάστροφες τάσεις. Η Zener είναι έντονα νοθευμένη για να μειωθεί η τάση κατάρρευσης. Αυτό προκαλεί μια πολύ λεπτή περιοχή απογύμνωσης. Γενικά το πάχος της περιοχής απογύμνωσης W εξαρτάται από τις προσμίξεις δοτών και αποδεκτών με βάση την σχέση
Σαν αποτέλεσμα, υπάρχει ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο μέσα στην περιοχή απογύμνωσης. Κοντά στην τάση κατάρρευσης Zener (VZ), το πεδίο είναι αρκετά ισχυρό ώστε να διεγείρει ηλεκτρόνια από τη ζώνη σθένους και να δημιουργηθεί ρεύμα.
Οι δίοδοι Zener που έχουν τάσεις κατάρρευσης περίπου 5 V ή λιγότερο λειτουργούν κυρίως στη λεγόμενη περιοχή Zener. Αυτές που έχουν τάσεις κατάρρευσης μεγαλύτερες από 5 V λειτουργούν στη λεγόμενη περιοχή χιονοστοιβάδας. Και οι δύο τύποι ονομάζονται δίοδοι Zener. Οι εμπορικά διαθέσιμες Zener έχουν τάσεις κατάρρευσης από 1 V έως 250 V με ανοχές της τάξης του 1% έως 20%.
Σταθεροποίηση με Zener. Η ικανότητα της Zener να κρατάει σταθερή την τάση στα άκρα της είναι η πιο σημαντική της ιδιότητα. Λειτουργώντας στην περιοχή κατάρρευσής της η Zener λειτουργεί σαν σταθεροποιητής διότι διατηρεί την τάση σταθερή σε μια ευρεία περιοχή ρεύματος στην ανάστροφη πόλωση.

## Slide 5
Δίοδος Zener
Η Zener είναι μια δίοδος που λειτουργεί με αντίστροφη πόλωση στην τάση Zener (Vz).
Όταν Vi  VZ
  Η Zener είναι ΟΝ
  Η τάση πάνω στη Zener είναι VZ
  Ρεύμα Zener: IZ = IR – IRL
  Ισχύς στη Zener: PZ = VZIZ
Όταν Vi < VZ
  Η Zener είναι OFF
  Η Zener είναι ανοικτοκύκλωμα

## Slide 6
Συνήθως η τάση Zener προσδιορίζεται σε ένα ρεύμα ( Test current) που ονομάζεται ρεύμα δοκιμής .
Αλλα χαρακτηριστικά ρεύματα είναι είναι το ρεύμα κατωφλίου, δηλαδή το ελάχιατο ρεύμα που απαιτείται για να μεταβεί η δίοδος στην περιοχή αγωγιμότητας-σταθεροποιήσης και το μέγιστο ρεύμα

## Slide 7
The Zener Diode
Η αντίσταση Zener , ZZ,(ή rZ) είναι ο λόγος της μεταβολής της τάσης προς την αντίστοιχη μεταβολή του ρεύματος στη περιοχή κατάρρευσης.

## Slide 8
Ποια είναι η αντίσταση της Ζener αν η τάση της μεταβάλλεται από 4.79V σε 4.94V και το ρεύμα από 5mA σε 10mA.?

## Slide 9
Bρείτε την αντίσταση της διόδου Ζener
Aπό τον ορισμό

## Slide 10: Ιδανική μη Ιδανική Ζener
Στην ιδανική περίπτωση η αντίσταση της διόδου θεωρείται αμελητέα και η δίοδος Ζener ισοδυναμεί με μια πηγή τάσης
Στην μη ιδανική περίπτωση η αντίσταση της διόδου δεν θεωρείται αμελητέα . Η δίοδος Zener ισοδυναμεί με μια πηγή τάσης όσο η σε σειρά με μια αντίσταση
Mοντέλα της Zener
Προσέξτε την πολικότητα!

## Slide 11
The Zener Diode
O θερμοκρασιακός συντελεστής της διόδου Zener μπορεί να οριστεί με δύο τρόπους :
Μονάδες %/ oC
Εναλλακτικά , μπορεί να οριστεί ως την μεταβολή της τάσης Zener δια την μεταβολή της θερμοκρασία
.
Σε αυτή ταην περίπτωση οι μονάδες είναι

## Slide 12
The Zener Diode
Ο θερμοκρασιακός συνστελεστής της διόδου μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός. Εξαρτάται από την τάση της διόδου για τάσεις πάνω από τα 5.6V είναι θετικός για τάσεις μικρότερες αρνητικός .
Εφαρμογή :
Μια δίοδος 1N756 έχει τάση Zener 8.2 V zener diode (8.2 V at 25o C) με θερμοκρασιακό συντελεστή 5.4 mV/oC.Ποιά είναι η τάση Zener αν η θερμοκρασία γίνει

## Slide 13: Iσχύς διόδου
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η μέγιστη ισχύς που καταναλώνει η δίοδος Zener ( Η ισχύς που καταναλώνει η δίοδος είναι ).
Συνήθως δίδεται η μέγιστη ισχύς σε μια ορισμένη θερμοκρασία και η μέγιστη ισχύς σε μια άλλη θερμοκρασία προκύπτει από την σχέση

## Slide 14
Μια δίοδος έχει ισχύς 400mW σε θερμοκρασία . Ποια είναι η ισχύς σε θερμοκρασία .

## Slide 15
Εφαρμογές της διόδου Ζener(Zener Diode Applications)
Σε χαμηλά ρεύματα η δίοδος Zener μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σταθεροποιητής τάσης.
Όταν η τάση εισόδου αυξάνεται το ρεύμα που διαρρέει την Zener αυξάνεται και η τάση Ζener μεταβάλεται λιγο.
Όταν η τάση εισόδου μειώνεται το ρεύμα που διαρρέει την Zener μειώνεται και η τάση Ζener μεταβάλεται λιγο.
Για να είναι στην περιοχή σταθεροποίησης το ρεύμα που διαρρέει την Ζener θα πρέπει να είναι
Η αντίσταση R είναι αντίσταση προστασίας

## Slide 16
Παράδειγμα
Να προσδιοριστεί η μέγιστη και ελάχιστη τάση εισόδου ώστε η δίοδος να είναι στην περιοχή σταθεροποιήσης
Από το φύλλο κατασκευαστή βρίσκουμε για ρεύμα , και και το μέγιστο ρεύμα
Γενικά η τάση εξόδου μιας μη ιδανική Zener είναι (Ορισμός της )
Για
==5.1V-(48mV)(7Ω)=4.76V

## Slide 17
Έτσι
Για προκύπτει
Έτσι

## Slide 18
Παράδειγμα 2 (Ιδανική Ζener με φορτίο )
Προσδιορίστε α) το μέγιστο και ελάχιστο ρεύμα φορτίου ώστε η Ζener να είναι στην περιοχή σταθεροποίησης β) Ποιό είναι το ελάχιστο φορτίο (
Χωρίς φορτιο όλο το ρεύμα θα διέρχεται από την Zener δηλ
Άρα

## Slide 19
Το μέγιστο ρεύμα στο φόρτίο είναι
Άρα η ελάχιστη τιμή της αντίστασης είναι

## Slide 20
Παράδειγμα 3
Προσδιορίστε α) την τάση εξόδου για ρεύμα β)Προσδιορίστε την R
γ) Προδιορίστε την ελάχιστη τιμή της (ώστε να είναι στην περιοχή σταθεροποιήσης)
Από το φύλλο κατασκευαστή
Για
Για

## Slide 21
Β) Το μέγιστο ρεύμα διαρρεέι την Zener όταν δεν υπάρχει φορτίο
Στην πράξη την επιλέγουμε λίγο μεγαλύτερη 130Ω

## Slide 22
γ) Για την ελάχιστη αντίσταση φορτίου το ρεύμα που διαρρέει την Ζener θα πρέπει αν είναι Άρα το συνολικό ρεύμα είναι
Άρα

## Slide 23: Εφαρμογή
Στο παρακάτω κύκλωμα να βρεθεί ο λόγος
H Zener έχει τα εξής χαρακτηριστικά ,

## Slide 26
Εφαρμογή της διόδου Ζaener(Zener Diode Applications)
H δίοδος Zener χρησιμοποιείται ως τάσης αναφοράς σε ολοκληρωμένα που ονομάζονται σταθεροποιητές. Τα ολοκληρωμένα αυτά μπορούν να κάνουν σταθεροποίηση πιο αποτελεσματικά από την την διόδο Zener.

## Slide 27
Zener Diode Applications
Η δίοδος Zener μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν περιοριστής (ψαλιδιστής) τάσης
Η σύνδεση πλάτη με πλάτη των διόδων περιορίζει την τάση εξόδου στην τάση
+VZ1 + 0.7 V
–VZ1 – 0.7 V
R
Vin
0
D1
D2
Ποια είναι η μέγισυή και ελάχιστη τάση αν η δίοδος Zener έχει τάση 5.6 V
± 6.3 V