## Slide 1: Γιατί τα πλοία επιπλέουν; Από τον Νεύτωνα στον Αρχιμήδη
Μοντελοποιώντας τις κατανεμημένες δυνάμεις
που δέχονται τα πλοία ως σημειακές φορτίσεις
Ναυπηγία – ΝΔ ΙV (Μαχ) 8ο Εξάμηνο

## Slide 2: Πόσο θα δείξει η ζυγαριά, αφού βυθιστεί το σώμα στο νερό ;
4.5
?
2.5

## Slide 3: Πόσο θα δείξει η ζυγαριά, αφού βυθιστεί το σώμα στο νερό ;
4.5
2
2.5

## Slide 4: Η άντωση δεν ισούται πάντα με το βάρος του σώματος
4.5
W – FB = 4.5 – 2.5 = 2 TN
W = 4.5 ΜT
FB = 2.5 ΜT
2.5

## Slide 5: Για κάθε σώμα που ισορροπεί στη θάλασσα, το βάρος του δίνεται από τον τύπο:
Δ
FΒ3
G
B
όπου:
Δ το εκτόπισμα (βάρος) του σώματος
γ το ειδικό βάρος της θάλασσας
ο βυθισμένος στο υγρό όγκος του σώματος

## Slide 6: Γιατί τα πλοία επιπλέουν; Από τον Νεύτωνα στον Αρχιμήδη.
1 Οι δυνάμεις που δέχεται ένα σώμα βυθισμένο σε υγρό
Περιγραφή Βάρους και Άντωσης
2 Η αρχή του Αρχιμήδη
Πώς συνδέεται το βάρος με το βυθισμένο όγκο
3 Πότε ένα σώμα επιπλέει;
Άντωση και μέση πυκνότητα

## Slide 7: Πώς θα κινηθεί ένα σώμα βυθισμένο στο νερό ;
Άρα,
αν ρσωμ = ρυγρ είναι ΣF = 0
αν ρσωμ > ρυγρ είναι ΣF > 0
αν ρσωμ < ρυγρ είναι ΣF < 0
z
y
W
FB
φυσική πλευστότητα
αρνητική πλευστότητα
ουδέτερη πλευστότητα

## Slide 8: Πώς θα κινηθεί ένα σώμα βυθισμένο στο νερό ;
Άρα,
αν ρσωμ = ρυγρ είναι ΣF = 0
αν ρσωμ > ρυγρ είναι ΣF > 0
αν ρσωμ < ρυγρ είναι ΣF < 0
z
y
W
FB
φυσική πλευστότητα
αρνητική πλευστότητα
ουδέτερη πλευστότητα

## Slide 9: Πώς θα κινηθεί ένα σώμα βυθισμένο στο νερό ;
Άρα,
αν ρσωμ = ρυγρ είναι ΣF = 0
αν ρσωμ > ρυγρ είναι ΣF > 0
αν ρσωμ < ρυγρ είναι ΣF < 0
z
y
W
FB
φυσική πλευστότητα
αρνητική πλευστότητα
ουδέτερη πλευστότητα

## Slide 10: Πώς θα κινηθεί ένα σώμα βυθισμένο στο νερό ;
Άρα,
αν ρσωμ = ρυγρ είναι ΣF = 0
αν ρσωμ > ρυγρ είναι ΣF > 0
αν ρσωμ < ρυγρ είναι ΣF < 0
z
y
W
FB
φυσική πλευστότητα
αρνητική πλευστότητα
ουδέτερη πλευστότητα

## Slide 11: Πώς θα κινηθεί ένα σώμα βυθισμένο στο νερό ;
Άρα,
αν ρσωμ = ρυγρ είναι ΣF = 0
αν ρσωμ > ρυγρ είναι ΣF > 0
αν ρσωμ < ρυγρ είναι ΣF < 0
z
y
W
FB
φυσική πλευστότητα
αρνητική πλευστότητα
ουδέτερη πλευστότητα

## Slide 12: Πώς θα κινηθεί ένα σώμα βυθισμένο στο νερό ;
z
y
W
FB
φυσική πλευστότητα
αρνητική πλευστότητα
ουδέτερη πλευστότητα
Άρα,
αν ρσωμ = ρυγρ είναι ΣF = 0
αν ρσωμ > ρυγρ είναι ΣF > 0
αν ρσωμ < ρυγρ είναι ΣF < 0

## Slide 13: Πώς θα κινηθεί ένα σώμα βυθισμένο στο νερό ;
z
y
W
FB
φυσική πλευστότητα
αρνητική πλευστότητα
ουδέτερη πλευστότητα
Άρα,
αν ρσωμ = ρυγρ είναι ΣF = 0
αν ρσωμ > ρυγρ είναι ΣF > 0
αν ρσωμ < ρυγρ είναι ΣF < 0

## Slide 14: Πώς θα κινηθεί ένα σώμα βυθισμένο στο νερό ;
z
y
W
FB
Άρα,
αν ρσωμ = ρυγρ είναι ΣF = 0
αν ρσωμ > ρυγρ είναι ΣF > 0
αν ρσωμ < ρυγρ είναι ΣF < 0

## Slide 15: Πώς θα κινηθεί ένα σώμα βυθισμένο στο νερό ;
z
y
W
FB
Άρα,
αν ρσωμ = ρυγρ είναι ΣF = 0
αν ρσωμ > ρυγρ είναι ΣF > 0
αν ρσωμ < ρυγρ είναι ΣF < 0
ουδέτερη πλευστότητα

## Slide 16: Πώς θα κινηθεί ένα σώμα βυθισμένο στο νερό ;
z
y
W
FB
Άρα,
αν ρσωμ = ρυγρ είναι ΣF = 0
αν ρσωμ > ρυγρ είναι ΣF > 0
αν ρσωμ < ρυγρ είναι ΣF < 0
αρνητική πλευστότητα
ουδέτερη πλευστότητα

## Slide 17: Πώς θα κινηθεί ένα σώμα βυθισμένο στο νερό ;
Άρα,
αν ρσωμ = ρυγρ είναι ΣF = 0
αν ρσωμ > ρυγρ είναι ΣF > 0
αν ρσωμ < ρυγρ είναι ΣF < 0
z
y
W
FB
θετική πλευστότητα
αρνητική πλευστότητα
ουδέτερη πλευστότητα

## Slide 18: Ο ναυπηγικός χάλυβας έχει πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα από το θαλασσινό νερό.

## Slide 19: Ο ναυπηγικός χάλυβας έχει πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα από το θαλασσινό νερό.
Άρα, τα ναυπηγήματα θα έπρεπε να έχουν αρνητική πλευστότητα !

## Slide 20: Αλλάζοντας το σχήμα του βυθισμένου όγκου, αλλάζει η «μέση» πυκνότητα ενός υλικού !
5.000 τόννοι χάλυβας
(σε σχήμα «πλοίου»)
5.000 τόννοι χάλυβας
(σε μορφή ράβδων)

## Slide 21: Αλλάζοντας το σχήμα του βυθισμένου όγκου, αλλάζει η «μέση» πυκνότητα ενός υλικού !
5.000 τόννοι χάλυβας
(σε σχήμα «πλοίου»)
«επίκτητη» πλευστότητα
5.000 τόννοι χάλυβας
(σε μορφή ράβδων)

## Slide 22: Αλλάζοντας το σχήμα του βυθισμένου όγκου, αλλάζει η «μέση» πυκνότητα ενός υλικού !
5.000 τόννοι χάλυβας
(σε σχήμα «πλοίου»)
«επίκτητη» πλευστότητα
5.000 τόννοι χάλυβας
(σε μορφή ράβδων)

## Slide 23: Αλλάζοντας το σχήμα του βυθισμένου όγκου, αλλάζει η «μέση» πυκνότητα ενός υλικού !
5.000 τόννοι χάλυβας
(σε σχήμα «πλοίου»)
«επίκτητη» πλευστότητα
5.000 τόννοι χάλυβας
(σε μορφή ράβδων)

## Slide 24: Αλλάζοντας το σχήμα του βυθισμένου όγκου, αλλάζει η «μέση» πυκνότητα ενός υλικού !
5.000 τόννοι χάλυβας
(σε σχήμα «πλοίου»)
«επίκτητη» πλευστότητα
5.000 τόννοι χάλυβας
(σε μορφή ράβδων)

## Slide 25: Αλλάζοντας το σχήμα του βυθισμένου όγκου, αλλάζει η «μέση» πυκνότητα ενός υλικού !
5.000 τόννοι χάλυβας
(σε σχήμα «πλοίου»)
«επίκτητη» πλευστότητα
5.000 τόννοι χάλυβας
(σε μορφή ράβδων)

## Slide 26: Αλλάζοντας το σχήμα του βυθισμένου όγκου, αλλάζει η «μέση» πυκνότητα ενός υλικού !
5.000 τόννοι χάλυβας
(σε σχήμα «πλοίου»)
επίκτητη πλευστότητα
5.000 τόννοι χάλυβας
(σε μορφή ράβδων)

## Slide 27: Το τελευταίο, αλλά και το πιο «χρήσιμο είδος» πλευστότητας: Εφεδρική Πλευστότητα
x
z
B

## Slide 28: Εφαρμόζοντας την αρχή του Αρχιμήδη στα υποβρύχια:

## Slide 29: Εφαρμόζοντας την αρχή του Αρχιμήδη στα υποβρύχια:

## Slide 30: Εφαρμόζοντας την αρχή του Αρχιμήδη στα υποβρύχια:

## Slide 31: Εφαρμόζοντας την αρχή του Αρχιμήδη στα υποβρύχια:

## Slide 32: Εφαρμόζοντας την αρχή του Αρχιμήδη όταν αλλάζει η πυκνότητα της θάλασσας.
Στα πλαίσια πολυεθνικής άσκησης, ένα αεροπλανοφόρο πλέει από τη Μεσόγειο στον Ινδικό ωκεανό. Πώς θα μεταβληθεί το βύθισμα του πλοίου, αν υποθέσουμε ότι πλέει και στις δύο θάλασσες με το ίδιο εκτόπισμα και σε ομοιόμορφο βύθισμα ;
Αν υποθέσουμε ότι το εμβαδό της ισάλου επιφάνειας δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά μεταξύ των δύο βυθισμάτων, είναι:

## Slide 33: Εφαρμόζοντας την αρχή του Αρχιμήδη όταν αλλάζει η πυκνότητα της θάλασσας.
Στα πλαίσια πολυεθνικής άσκησης, ένα αεροπλανοφόρο πλέει από τη Μεσόγειο στον Ινδικό ωκεανό. Πώς θα μεταβληθεί το βύθισμα του πλοίου, αν υποθέσουμε ότι πλέει και στις δύο θάλασσες με το ίδιο εκτόπισμα και σε ομοιόμορφο βύθισμα ;
Αν υποθέσουμε ότι το εμβαδό της ισάλου επιφάνειας δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά μεταξύ των δύο βυθισμάτων, είναι:

## Slide 34: Εφαρμόζοντας την αρχή του Αρχιμήδη όταν αλλάζει η πυκνότητα της θάλασσας.
Στα πλαίσια πολυεθνικής άσκησης, ένα αεροπλανοφόρο πλέει από τη Μεσόγειο στον Ινδικό ωκεανό. Πώς θα μεταβληθεί το βύθισμα του πλοίου, αν υποθέσουμε ότι πλέει και στις δύο θάλασσες με το ίδιο εκτόπισμα και σε ομοιόμορφο βύθισμα ;
Αν υποθέσουμε ότι το εμβαδό της ισάλου επιφάνειας δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά μεταξύ των δύο βυθισμάτων, είναι:

## Slide 35: Εφαρμόζοντας την αρχή του Αρχιμήδη όταν αλλάζει η πυκνότητα της θάλασσας.
Στα πλαίσια πολυεθνικής άσκησης, ένα αεροπλανοφόρο πλέει από τη Μεσόγειο στον Ινδικό ωκεανό. Πώς θα μεταβληθεί το βύθισμα του πλοίου, αν υποθέσουμε ότι πλέει και στις δύο θάλασσες με το ίδιο εκτόπισμα και σε ομοιόμορφο βύθισμα ;
Αν υποθέσουμε ότι το εμβαδό της ισάλου επιφάνειας δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά μεταξύ των δύο βυθισμάτων, είναι:

## Slide 36: Άσκηση
Η πλωτή δεξαμενή του παρακάτω σχήματος αποτελείται από τρία ορθογώνια ποντό-νια, διαστάσεων: μήκος = 35m, πλάτος = 25m, ύψος = 1.6m, και από ένα δάπεδο επί του οποίου δεξαμενίζονται τα πλοία, βάρους Wδαπ = 565 MΤ. Τα ποντόνια συνδέονται με το δάπεδο με κοχλίες. Στην κατάσταση που φαίνεται στο σχήμα, η δεξαμενή πλέει σε ομοιόμορφο βύθισμα T0 = 1m. Για να επιτευχθεί αυτή η κατάσταση το ποντόνι Νο2 είναι άδειο, ενώ τα ποντόνια Νο1 και Νο3 έχουν θαλασσινό νερό ύψους h0 = 0,1m.
Για λόγους συντήρησης/επιθεώρησης το ποντόνι Νο2 πρέπει να απομακρυνθεί από τη δεξαμενή. Ο υπεύθυνος της δεξαμενής προτείνει να μεταφερθεί το θαλασσινό νερό από τα ποντόνια Νο1 και Νο3 στο ποντόνι Νο2 και στη συνέχεια να αποσυνδεθεί το ποντόνι Νο2 από το δάπεδο της δεξαμενής. Έτσι, η δεξαμενή θα ανυψωθεί απελευθε-ρώνοντας το ποντόνι Νο2, το οποίο θα απομακρυνθεί με τη βοήθεια ρυμουλκού.
Υπολογίστε αν είναι επαρκής η ποσότητα του νερού από τα ποντόνια Νο1 και Νο3 για να απελευθερωθεί το ποντόνι Νο2 ή αν απαιτείται περισσότερο νερό.

## Slide 37: Γιατί τα πλοία επιπλέουν; Από τον Νεύτωνα στον Αρχιμήδη
Μοντελοποιώντας τις κατανεμημένες δυνάμεις
που δέχονται τα πλοία ως σημειακές φορτίσεις
Ναυπηγία – ΝΔ ΙV (Μαχ) 8ο Εξάμηνο