## Slide 1
Ναυπηγία – ΝΔ ΙV (Μαχ) 8ο Εξάμηνο
Διάλεξη 9η
Υδροστατικές καμπύλες –Υδροστατικό διάγραμμα

## Slide 2
Υδροστατικές καμπύλες –Υδροστατικό διάγραμμα
Τα στοιχεία του πλοίου (Δ,ΒWL,LWL,ΚΒ,ΚΜ,ΒΜ,LCF,συντελεστές μορφής κλπ)
εξαρτώνται από το βυθισμένο όγκο και την ίσαλο επιφάνεια.
Δηλαδή, αναλόγως του βυθίσματος T

## Slide 3
Draft Amidsh. m | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500
Displacement tonne | 312.3 | 517.8 | 766.8 | 1053
Draft at FP m | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500
Draft at AP m | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500
Draft at LCF m | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500
Trim (+ve by stern) m | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
WL Length m | 70.039 | 74.862 | 79.219 | 83.285
WL Beam m | 7.689 | 8.453 | 8.946 | 9.276
Wetted Area m^2 | 487.567 | 612.239 | 734.444 | 850.313
Waterpl. Area m^2 | 355.136 | 444.312 | 525.125 | 590.713
Prismatic Coeff. | 0.561 | 0.573 | 0.585 | 0.595
Block Coeff. | 0.283 | 0.319 | 0.352 | 0.380
Midship Area Coeff. | 0.516 | 0.558 | 0.602 | 0.638
Waterpl. Area Coeff. | 0.659 | 0.702 | 0.741 | 0.765
LCB from Amidsh. (+ve fwd) m | -0.363 | -1.926 | -3.153 | -4.138
LCF from Amidsh. (+ve fwd) m | -3.520 | -4.974 | -6.366 | -7.230
KB m | 1.399 | 1.741 | 2.070 | 2.392
BMt m | 3.929 | 3.823 | 3.608 | 3.268
BML m | 304.931 | 274.079 | 256.741 | 238.343
KMt m | 5.328 | 5.564 | 5.679 | 5.660
KML m | 306.330 | 275.819 | 258.812 | 240.735
Immersion (TPc) tonne/cm | 3.641 | 4.555 | 5.384 | 6.056
MTc tonne.m | 11.357 | 16.931 | 23.505 | 29.988
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m | 9.965 | 18.650 | 29.154 | 39.687
Υδροστατικές καμπύλες –Υδροστατικό διάγραμμα

## Slide 4
Καθένα από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά μπορεί να απεικονισθεί με μια καμπύλη.
Το σύνολο αυτών των καμπυλών πάνω σε ένα διάγραμμα συνθέτουν το υδροστατικό διάγραμμα του σκάφους.
Για το μάθημα: θεώρηση ότι το πλοίο είναι ισοβύθιστο (Tf=Ta=Tm)
Υδροστατικές καμπύλες –Υδροστατικό διάγραμμα

## Slide 5
Υδροστατικές καμπύλες –Υδροστατικό διάγραμμα

## Slide 6
Υδροστατικές καμπύλες –Υδροστατικό διάγραμμα