## Slide 1
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Μ) Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.
SEAKEEPING
3Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

## Slide 2: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
Το πλοίο έχει έξι βαθμούς ελευθερίας (έξι κινήσεις). Αυτές είναι οι βασικές αποκρίσεις δυναμικής συμπεριφοράς σε κυματισμούς.
Θεώρηση: τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων που διέρχεται από το κέντρο βάρους του .
Αποτέλεσμα:οι κινήσεις χωρίζονται σε τρεις μεταφορικές και τρεις περιστροφικές περί την αρχή των αξόνων.
SEAKEEPING

## Slide 3
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ
Μεταφορική κίνηση
επί του άξονα Οχ,
surge (ξ1).
Μεταφορική κίνηση
επί του άξονα Οy,
sway (ξ2).
Μεταφορική κίνηση
επί του άξονα Οz,
heave (ξ3).
SEAKEEPING

## Slide 4
SEAKEEPING
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ
Περιστροφική κίνηση περί τον άξονα Οχ/ Διατοιχισμός, roll (ξ4).
Περιστροφική κίνηση περί τον άξονα Οy/ Προνευτασμός, pitch (ξ5).
Περιστροφική κίνηση περί τον άξονα Οz, yaw (ξ6).

## Slide 5
Κατακόρυφες (longitudinal ή vertical plane motions)
(surge, heave, pitch)
Γραμμικότητα
Οριζόντιες (lateral plane motions)
(sway, roll, yaw)
SEAKEEPING

## Slide 6
heave, roll, pitch:
χαρακτηριστικά ταλαντωτικής κίνησης (oscillatory)
όταν το πλοίο εκτραπεί από τη θέση ισορροπίας του, έχει την τάση να επανέλθει σε αυτή.
SEAKEEPING

## Slide 7
Οι αποκρίσεις του πλοίου είναι όλες συζευγμένες μεταξύ τους, δηλαδή συνυπάρχουν όλες ταυτόχρονα.
Λόγω συμμετρίας, θωρούνται αποσυζευγμένες οι κατακόρυφες από τις οριζόντιες αποκρίσεις.
Η σύνθεση των έξι αποκρίσεων δίνει τη συνισταμένη κίνηση του πλοίου.
SEAKEEPING

## Slide 8
Surge: ασθενώς συζευγμένο με τις άλλες δύο κατακόρυφες κινήσεις (heave, pitch) Πολλές φορές παραλείπεται από τους υπολογισμούς.
Υaw: μπορεί να εξισορροπηθεί εν μέρει από την κίνηση του πηδαλίου του σκάφους.
Η σύζευξη των ταλαντωτικών κινήσεων (heave, pitch, roll) είναι ισχυρή (κάποιες μέθοδοι την λαμβάνουν υπόψη στους υπολογισμούς).
SEAKEEPING

## Slide 9: Κατακόρυφες κινήσεις
Γραμμικότητα ως προς το σημαντικό ύψος κύματος.
Για τον υπολογισμό αποκρίσεων πλοίου σε διάφορα αρκεί να γνωρίζουμε την απόκριση για και να την πολλαπλασιάσουμε με το .
SEAKEEPING

## Slide 10
DDG-51 ARLEIGH BURKE CLASS |  |  |  | 
PITCH RESPONSE 10 Kts, HEAD SEAS (deg) |  |  |  | 
Tp | Hs=1m | Hs=2m | Hs=3m | Hs=4m
9 | 0.38 | 0.76 | 1.13 | 1.51
11 | 0.39 | 0.78 | 1.17 | 1.56
13 | 0.36 | 0.72 | 1.08 | 1.44
15 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28
17 | 0.28 | 0.56 | 0.85 | 1.13
19 | 0.25 | 0.49 | 0.74 | 0.99
SEAKEEPING

## Slide 11: ΑΣΚΗΣΗ
Μια Φ/Γ συναντά μετωπικούς κυματισμούς σημαντικού ύψους . Αν είναι γνωστό ότι η τιμή των κατακόρυφων αποκρίσεων heave και pitch για μετωπικούς κυματισμούς με είναι και αντίστοιχα υπολογίστε τα heave και pitch στους κυματισμούς που συναντά το πλοίο. Να ληφθεί υπόψη η γραμμικότητα των κατακόρυφων κινήσεων.
SEAKEEPING

## Slide 12: ΤΥΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Δεν είναι συνεχείς συναρτήσεις του χρόνου (δεν συμβαίνουν πάντα).
Slamming (bow-flare)
Deck wetness
Bow emergence
Propeller emergence
SEAKEEPING

## Slide 13: Βow Slamming (Σφυρόκρουση πυθμένα)
Η τρόπιδα του πλοίου εξέρχεται από το νερό και ακολούθως βυθίζεται βίαια.
Συνδυασμός σχετικής κίνησης (ανάδυση) της πλώρης και ταχύτητας εισόδου στο νερό.
.
Ευνοείται από:
υψηλό μετωπικό κυματισμό
υψηλή ταχύτητα πλοίου
μεγάλο πλάτος τρόπιδας
SEAKEEPING

## Slide 14: Flare Slamming (Σφυρόκρουση πλευράς)
Η τρόπιδα πιθανόν να μην εξέρχεται από το νερό.
Πλοία με έντονα κυρτούς ΠΡ νομείς.
Λιγότερο σφοδρή.
SEAKEEPING

## Slide 15: Αποτελέσματα σφυρόκρουσης
Καταπόνηση από κρουστικό φορτίο.
Παραμόρφωση ελασμάτων.
Whipping.
Κόπωση-μείωση χρόνου ζωής ελασμάτων.
Βλάβες σε συγκολλήσεις ελάσματων μακριά από περιοχή κρούσης.
SEAKEEPING

## Slide 16: Deck wetness (Διαβροχή καταστρώματος )
Η πλώρη βυθίζεται στο νερό και εκτινάσσει μια στήλη «συμπαγούς» νερού και αφρού πάνω από το κατάστρωμα.
Ευνοείται από:
υψηλό μετωπικό κυματισμό
υψηλή ταχύτητα πλοίου
χαμηλό ύψος εξάλων στην πλώρη
SEAKEEPING

## Slide 17: Deck wetness

## Slide 18: Αύξηση ύψους εξάλων στην πλώρη
SEAKEEPING
SHEER
BULWARK

## Slide 19: Αποτελέσματα διαβροχής
Μείωση της ορατότητας.
Ζημιά στο φορτίο ή/και στον εξοπλισμό καταστρώματος.
Ανατροπή.
SEAKEEPING

## Slide 20: Sonar emergence (Aνάδυση θόλου ανθυποβρυχιακής συσκευής)
Η πρωραία ακμή του θόλου στο σημείο επαφής με την γάστρα εξέρχεται από το νερό.
Ευνοείται από:
υψηλό μετωπικό κυματισμό
υψηλή ταχύτητα πλοίου
hull mounted sonar
μικρό βύθισμα
SEAKEEPING

## Slide 21: Hull mounted sonar
SEAKEEPING

## Slide 22: Αποτελέσματα ανάδυσης
Μειωμένη απόδοση της ανθυποβρυχιακής συσκευής.
SEAKEEPING

## Slide 23: Propeller emergence (Ανάδυση έλικας)
Τα πτερύγια της έλικας αναδύονται κατά το 1/4 έξω από το νερό.
Ευνοείται από:
υψηλό μετωπικό κυματισμό
μεγάλη έλικα σε συνδυασμό με μικρό βύθισμα και μικρή κλίση αξόνων
SEAKEEPING

## Slide 24: Αποτελέσματα ανάδυσης έλικας
Ζημιά στην προωστήρια μηχανή, τον άξονα ή και τα πτερύγια.
Involuntary speed loss.
Αυξημένη ηχητική υπογραφή πλοίου.
SEAKEEPING

## Slide 25: ΣΥΝΟΨΗ
6 βασικές αποκρίσεις δυναμικής συμπεριφοράς .
3 μεταφορικές-3 περιστροφικές.
3 κατακόρυφες-3 οριζόντιες.
Κατακόρυφες κινήσεις: γραμμικότητα ως προς .
Τυχαία συμβάντα.
slamming
deck wetness
bow (sonar) emergence
propeller emergence
SEAKEEPING