## Slide 1
SEAKEEPING
4Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ (Μ) Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.Ν.

## Slide 2: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ
Αφορούν ακολουθούντες κυματισμούς.
Πλοίο και κύματα ταξιδεύουν στην ίδια κατεύθυνση (μ=0). Η περίοδος συνάντησης των κυμάτων θα είναι μεγάλη, ειδικά αν τα κύματα έχουν μεγάλο μήκος.
Δυσμενέστερη περίπτωση: Το κύμα προσπερνά πολύ αργά, οπότε το πλοίο βρίσκεται στην κορυφή του κύματος.
SEAKEEPING

## Slide 3: Surf riding-broaching
Tο πλοίο βρίσκεται στην κατωφέρεια υψηλού κύματος (Lw>L)
Υπάρχει περίπτωση να εξαναγκασθεί να κινηθεί με την ταχύτητα φάσης του κύματος (Surf riding). Mεγάλη απόκριση surge.
Περιστροφική εκτροπή πορείας (Broaching).
SEAKEEPING

## Slide 4: Αποτέλεσμα
Ξαφνική απόκλιση του πλοίου απ΄την επιθυμητή πορεία. Μεγάλη απόκριση yaw.
Το πηδάλιο δεν προσφέρει πολλά στην διόρθωση της πορείας!!!
Το πλοίο αφού αποκλίνει, προσβάλλεται από τον κυματισμό από πλάγια διεύθυνση.
Μεγάλη απόκριση roll.
Κίνδυνος ανατροπής (capsizing).
«Single Wave Event».
SEAKEEPING

## Slide 5: Surf riding-broaching
SEAKEEPING

## Slide 6
SEAKEEPING

## Slide 7: Περίπτωση ταχυπλόων σκαφών
Κατά την κάθοδό τους από την κορυφή του κύματος, επιταχύνουν και πέφτουν στο επόμενο κύμα, όπου εισχωρούν.
Το κύμα που ακολουθεί προσβάλλει την πρύμνη του σκάφους.
Το πρυμναίο τμήμα του σκάφους είναι πολύ πλατύτερο από το πρωραίο, η πρύμνη ανασηκώνεται στην κορυφή του ακολουθούντος κύματος.
Η πλώρη εισχωρεί ακόμη περισσότερο στο προπορευόμενο κύμα.
Ακόμα πιο δύσκολη η πηδαλιουχία.
SEAKEEPING

## Slide 8: Πιθανότητα εμφάνισης surf-riding συναρτήσει μήκους και ταχύτητας πλοίου.
SEAKEEPING

## Slide 9: Οδηγία ΙΜΟ
(knots), όπου
L το μήκος του πλοίου
μ η γωνία συνάντησης 1350 < μ < 2250.
(μ=0 θεωρούνται εδώ οι μετωπικοί κυματισμοί)
SEAKEEPING

## Slide 10: Οδηγία ΙΜΟ
SEAKEEPING

## Slide 11: Pure loss of stability (Αυθεντική απώλεια ευστάθειας)
Όταν το πλοίο συναντά κυματισμούς, η γεωμετρία του βυθισμένου όγκου μεταβάλλεται.
SEAKEEPING

## Slide 12
Η μεταβολή αυτή είναι εντονότερη όταν το μέσον του πλοίου βρίσκεται στην κορυφή ή την κοιλάδα ενός κύματος (περίπτωση hogging και sagging αντίστοιχα) με μήκος περίπου όσο το μήκος πλοίου.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μεταβολή του μοχλοβραχίονα στατικής ευστάθειας (μοχλοβραχίονα επαναφοράς, GZ) και η άνωση δεν είναι σταθερή.
SEAKEEPING

## Slide 13: Mεταβολή μοχλοβραχίονα
SEAKEEPING

## Slide 14: Πλοίο στην κοιλάδα κύματος (sagging)
Oι νομείς της πρώρας και της πρύμνης βυθίζονται περισσότερο στο νερό.
Αύξηση της βρεχόμενης επιφάνειας και του βυθισμένου όγκου.
Η ευστάθεια βελτιώνεται.
SEAKEEPING

## Slide 15: Πλοίο στην κορυφή κύματος (hogging)
Tα άκρα του πλοίου βυθίζονται λιγότερο στο νερό.
Μείωση της βρεχόμενης επιφάνειας και του βυθισμένου όγκου.
Η ευστάθεια μειώνεται.
SEAKEEPING

## Slide 16: Πλοίο στην κορυφή κύματος (hogging)
Δυσμενέστερη περίπτωση: ΠΜ κυματισμοί, με ταχύτητα φάσης παραπλήσια της ταχύτητας πλοίου.
Το πλοίο βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κορυφή του κύματος.
GZ>0 ?????
SEAKEEPING

## Slide 17: Πλοίο στην κορυφή κύματος (hogging)
Καμπύλη μοχλοβραχίονα επαναφοράς (GZ-φ).
SEAKEEPING

## Slide 18
Η αυθεντική απώλεια ευστάθειας συμβαίνει πολύ γρήγορα, μέσα σε μισό μήκος κύματος ή ακόμα λιγότερο («Single Wave Event»).
Η απόσβεση παίζει πολύ περιορισμένο ρόλο.
Οι γάστρες με πρύμνη τύπου άβακα ελαφρώς βυθισμένου (ταχύπλοα) έχουν ευπάθεια.
SEAKEEPING

## Slide 19: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Οι υπερβολικές κινήσεις προκαλούν:
Καταπόνηση του σκάφους.
Καταπόνηση των συστημάτων του.
Δυσφορία στο επιβαίνον προσωπικό.
Απομείωση της αποδοτικότητας πληρώματος.
Δυσχέρεια στην εκτέλεση εργασιών.
SEAKEEPING

## Slide 20
Η αντίσταση του σκάφους μέσα στο νερό αυξάνεται όταν υπάρχει κυματισμός και προκαλεί:
Επιβάρυνση της προωστήριας εγκατάστασης.
Μείωση της ταχύτητας του σκάφους (Involuntary speed loss).
Ο υπολογισμός της ισχύος της προωστήριας εγκατάστασης στο στάδιο της σχεδίασης πρέπει να λάβει υπόψη τα παραπάνω (power margin).
SEAKEEPING

## Slide 21: Involuntary speed loss
SEAKEEPING

## Slide 22
O κυματισμός προκαλεί:
Τυχαία συμβάντα τα οποία αναγκάζουν τον Κυβερνήτη να μειώσει την ταχύτητα του πλοίου.
(Voluntary speed loss).
SEAKEEPING

## Slide 23
Η έγκαιρη άφιξη σε κάποιο σημείο της θαλάσσιας περιοχής ή σε κάποιο λιμάνι
Η διατήρηση μιας συγκεκριμένης πορείας και ταχύτητας
Είναι σημαντικές παράμετροι, άρρηκτα δεμένες με την επιτυχημένη αποστολή ενός πλοίου.
SEAKEEPING

## Slide 24: ΣΥΝΟΨΗ
Επικίνδυνα φαινόμενα δυναμικής ευστάθειας
Surf riding-broaching
Pure loss of stability
Οδηγία ΙΜΟ
Ποιοτικά χαρακτηριστικά δυναμικής συμπεριφοράς
Υπερβολικές κινήσεις
Η αντίσταση του σκάφους αυξάνεται
Involuntary speed loss
Voluntary speed loss